## Slide 1: СОСТАВ, СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГО- ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Королев В.А
Геологический факультет МГУ
им. М.В.Ломоносова
Ломоносовские чтения- 2019

## Slide 2: Обсуждаемые вопросы:
Понятие об эколого-геологической системе (ЭГС)
Состав ЭГС
Структура ЭГС
Классификации ЭГС

## Slide 3: 1. Понятие об эколого-геологической системе (ЭГС)
ЭГС - открытая динамичная система, состоящая из абиотической подсистемы – литотопа и эдафотопа, и биотической – биоценоза, и обладающая внутренним единством, структурой и системными свойствами.
Структура биогеоценоза по В.Н.Сукачеву (1940)
В.Н.Сукачев

## Slide 4: 1. Понятие об эколого-геологической системе (ЭГС)
Схема структуры экосистемы с учетом геологической составляющей и классов воздействий на нее. Точками выделены границы эколого-геологической системы: 1-5 - параметры литосферы: 1 - состав, строение и рельеф; 2 - подземные воды; 3 - геохимические поля; 4 - геофизические поля; 5 - современные эндо- и экзогенные процессы (по В.Т.Трофимову, 2009)

## Slide 5: 2. Состав эколого-геологической системы
Модель состава природной сухопутной (континентальной) эколого-геологической системы (составил В.А.Королев, 2019)

## Slide 6: 2. Состав эколого-геологической системы
Модель состава техно-природной или природно-техногенной ЭГС без технических объектов (устройств) (составил В.А.Королев, 2019)
Модель состава техно-природной или природно-техногенной ЭГС с техническими объектами (или устройствами) (составил В.А.Королев, 2019)

## Slide 7: 2. Состав эколого-геологической системы
Модель состава искусственной ЭГС без технических объектов (составил В.А.Королев, 2019)
Модель состава искусственной ЭГС с техническими объектами (составил В.А.Королев, 2019)

## Slide 8: 3. Структура эколого-геологической системы
Модель структуры природной сухопутной (континентальной) эколого-геологической системы
10 взаимосвязей

## Slide 9: 3. Структура эколого-геологической системы
Модель структуры техно-природной или природно-техногенной сухопутной (континентальной) эколого-геологической системы (В.А.Королев, 2019)
15 взаимосвязей

## Slide 10: Структура полной и неполной ЭГС
В полной ЭГС представлены все подсистемы
В неполной ЭГС представлены лишь отдельные подсистемы
Неполные природные ЭГС: а - пустыни (Сахара); б - «лунных гор» (Туркмения)
Соляная пустыня Салинас Грандес (Аргентина) – неполная ЭГС, состоящая только из литотопа

## Slide 11: 4. Классификация эколого-геологических систем
Классифицировать ЭГС можно по разным признакам:
  По иерархическим уровням организации
  По однородности параметров состояния (по Г.К.Бондарику)
  По факторам формирования (природным и техногенным)
  По полноте компонентов (набору подсистем)
  По видам компонентов (особенностям подсистем, литотопа)
  По особенностям гидротопа (водные, сухопутные) и др.

## Slide 12: 4.1. Классификация ЭГС по уровням организации
Иерархические уровни организации ЭГС (составил В.А.Королев, 2019)

## Slide 13: 4.2. Классификация ЭГС по однородности параметров состояния (по Г.К.Бондарику)
Подразделение ЭГС по однородности параметров состояния
Однородные ЭГС характеризуются средними значениями параметров в любой точке

## Slide 14: 4.3.Классификация ЭГС по факторам формирования (составил В.А.Королёв, 2019)
Эколого-геологические системы | Природные |  |  |  |  | Техно-природные |  |  | Природно-техногенные |  |  | Техногенные (антропогенные или искусственные) |  | 
Техногенная изменённость (%) | 0 |  |  |  |  | <50 |  |  | >50 |  |  | 100 |  | 
Иерархический уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 – моно-ЭГС; 2 – мезо-ЭГС; 3 – макро-ЭГС;
4 – надрегиональные ЭГС; 5 - биосфера

## Slide 15: Классификация искусственных ЭГС антропогенных массивов (составил В.А.Королёв, 2019)
Тип массива | Подтип массива | ЭГС | Пример
Намывной | Песчаный Глинистый | Намывного массива | 
Насыпной | Крупнообломочный Песчаный Глинистый | Насыпного массива | 
Отвальный | Сухой и мокрый Выделяются по составу отвала | Отвала | 
Хвостохранилищный | Выделяются по составу «хвостов» (шлама) | Хвостохранилища | 
Полигон ТБО (свалочный) | Выделяется по возрасту | Свалочная | 
Сельскохозяйствен-ный | Выделяется по агротехнике | Сельскохозяйст-венная | 
Рекреационный | Технозёмный | Ландшафтно-дизайнерская | 

## Slide 16: 4.4. Классификация ЭГС по полноте компонентов (набору подсистем) (составил В.А.Королев, 2019)

## Slide 17: 4.5. Классификация ЭГС по видам компонентов (особенностям подсистем)
Тип ЭГСП | Тип псаммолитотопа | Гидротоп песчаный | Атмотоп песчаный | Псаммоэдафо-топ | Преобладающий псаммобиоценоз
Сухопутный | Речных террас | а) подземных вод; б) зоны аэрации | Зональной тепло-влаго-обеспеченности | Развитый | Сухопутный псаммофитоценоз
 | Морских террас |  |  | Развитый | То же
 | Флювиогляциальных толщ |  |  | Развитый | То же
 | Эоловых толщ пустынь и полупустынь |  | Низкоой влаго- и высокой тепло- обеспеченности | Отсутствует или слабо развитый | Сухопутный псаммозооценоз
 | Кор выветривания |  | Зональной тепло-влаго-обеспеченности | Отсутствует или слабо развитый | Сухопутный псаммофитоценоз
 | Прибрежных пляжей |  |  | Отсутствует | Сухопутный псаммомикробиоценоз
 | Вулканогенно-осадочных толщ |  |  | Отсутствует или слабо развитый | Сухопутный псаммофитоценоз
Аквальный (подводный) | Донных аллювиальных толщ | Полного водонасыщения | Зональной тепло-обеспеченности | Отсутствует | Пресноводный псаммомикробио-ценоз, псаммофито- и зооценозы
 | Донных озерных толщ |  |  |  | Пресноводный псаммомикробио-ценоз, псаммофито- и зооценозы
 | Донных морских толщ |  |  |  | Морской подводный псаммомикробио-ценоз, псаммофито- и зооценозы
Типы природных эколого-геологических систем песчаных (по В.Т.Трофимову и В.А.Королеву, 2018)

## Slide 18: Выводы
Разработаны модели вещественно-энергетического состава различных ЭГС
Разработаны модели структуры ЭГС
Проанализированы признаки классифицирования ЭГС
Составлены классификации ЭГС по иерархии, однородности, факторам формирования, полноте и видам компонентов и др. признакам

## Slide 19: Спасибо за внимание!