А.Г. Белов, В.Я. Галкин

## АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИГНАЛа

## С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Восстановление сигнала, искаженного приемной аппаратурой, является актуальной задачей.

Пусть искажающая система описывается линейным оператором, коммутирующим с оператором сдвига, т.е. может быть представлена линейным интегральным уравнением Фредгольма первого рода с ядром типа свертки [1,2]:

(1)

где  обозначает свертку, входной сигнал, ядро интегрального уравнения (приборная функция), высокочастотная помеха,  выходной, искаженный сигнал. Решается обратная задача нахождения оценки по зашумленным данным

Задача обращения уравнения (1) является некорректной [2], т.е. малым уклонениям зашумленной функции  от истинного значения  могут соответствовать большие отклонения оценки  от  Для борьбы с неустойчивостью решения применяют методы регуляризации решения [2]. Смысл поиска линейного регуляризирующего оператора применительно к уравнению свертки заключается в модификации характеристики инверсного фильтра таким образом, чтобы обеспечить подавление помехи на высоких частотах [1,2].

На решение часто наложены некоторые априорные ограничения, важнейшим из которых при обработке сигналов аналоговых приборов является неотрицательность сигнала  При этом линейный подход имеет недостаток, связанный с несогласованностью решения с наложенными на него ограничениями. В случае неотрицательности решения эта несогласованность приводит к возникновению отрицательных осцилляций.

Задача восстановления сигналов с учетом априорных ограничений, как правило, становится нелинейной, так что ее решение не может быть определено аналитически. В то же время учет априорных ограничений значительно улучшает качество решения и снижает требования к отношению сигнал/шум, необходимому для качественного восстановления. Таким образом, разрабатываемые алгоритмы должны учитывать максимум доступной априорной информации о сигнале.

Цель данной работы – построение общей схемы решения задачи восстановления сигналов. В такой схеме линейный оператор восстановления сигналов [1] используется для построения ограничений в виде коридора допустимых значений для последующего итерационного уточнения решения внутри коридора оценки.

Постановка задачи. Из всего многообразия методов обработки сигнала рассмотрим итерационный алгоритм для получения оценки в виде [3]

где оценка решения на k-ой итерации,  коэффициент релаксации в форме

(2)

задающий коридор оценки  Здесь  с – параметр акселерации, влияющий на сходимость процесса. В качестве начальной оценки решения обычно принимается наблюдаемый сигнал:  Для окончания итерационного процесса производят контроль за величиной среднего квадратичного отклонения (СКО)

(3)

Характер изменения СКО от числа итераций представлен на рис.1. Итерационный процесс прекращают либо при достижении СКО некоторого порога, либо когда изменение  становится незначительным.

Применение коэффициента релаксации в форме (2) требует знания ограничивающих кривых оценки  и . Например, просто требование положительности оценки обеспечивается при  и достаточно большом  В работе [4] предложено задавать ограничивающие функции в виде:  Таким образом, обеспечивается ограничение  т.е. область возможных значений оценки заключена в коридор шириной  , середина которого совпадает с исходным сигналом   	Центральным вопросом применения данного подхода является выбор величины   Следует отметить, что завышенная ширина коридора возвращает метод к обычной итерационной процедуре без ограничений, приводя к существенному нарастанию шума в оценке с увеличением числа итераций [4]. Зауженный коридор подавляет помеху и лишает оценку возможности приблизиться к истинному сигналу  обрезая ее на тех участках, где  Однако величина искажения в каждой точке различна. В идеальном случае ширина коридора оценки должна быть равна искажению в данной точке   но точное ее нахождение возможно лишь после решения исходной задачи. Оценим величину искажения  другим методом.

Метод оценивания. В качестве оценки  которая используется при задании коридора допустимых решений выберем редуцированный сигнал, полученный на основе дискретной свертки исходного сигнала с некоторыми весовыми коэффициентами  зависящими от параметров приборной функции  и параметра регуляризации  [2,1]

(4)

где интервал дискретизации. Тогда значение функции ширины коридора может быть взято в виде

(5)

Условие  добавлено в (5) с целью обеспечения положительности оценки  [5]. Приведем результаты численного эксперимента.

Численный пример. Сигнал, требующий разрешения показан на рис.2 сплошной линией. В качестве приборной использовалась гауссовская функция. Результат восстановления с помощью итерационного процесса приведен на рис.2 штриховой линией. Для достижения приемлемой точности оказалось достаточным выполнить 50 итераций. Из рис.2 видно, что использованное в данном случае ограничение влияет на неотрицательность решения и приводит к значительному улучшению качества и повышению разрешения исходного сигнала.

ЛИТЕРАТУРА

- Галкин В.Я., Сайфуллин Р.Т. Редукционная обработка сигналов аналитических приборов // Численные методы решения обратных задач математической физики. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1988. С.58-63.

- Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986.- 287с.

- Фриден Б.Р. Улучшение и реставрация изображений // Обработка изображений и цифровая фильтрация. М.: Мир, 1979.-319с.

- Василенко Г.И., Тараторин А.М. Восстановление изображений. М.: Радио и связь, 1986. -302с.

- Мартиросян В.Р. Итерационный алгоритм восстановления изображений с переменной шириной коридора оценки // Автометрия, 1984, №5. С.87-92.

# Text boxes

Рис.1

Зависимость СКО от числа итераций для различных β: β1> β2> β3 [1]

Рис. 2

1- исходный сигнал

2 - восстановленный сигнал