ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Институт проблем морских технологий 4-я Всероссийская научно-техническая конференция "Технические проблемы освоения Мирового океана" 3-7 октября 2011, г. Владивосток, Россия Заявка на участие в конференции Фамилия, имя, отчество (полностью) Любимов Владимир Валерьевич Ученая степень, ученое звание Учреждение, должность Зав. лабораторией Адрес (с индексом) 142190, г. Троицк, Московской области, ИЗМИРАН E-mail lvv_store@mail.ru Название доклада Поисковый буксируемый феррозондовый магнитометр-градиентометр Название направления Технические средства и методы геофизических исследований океана Форма участия (личное прибытие, без прибытия) Без прибытия Адрес: ИПМТ ДВО РАН, Оргкомитет конференции ТПОМО-4 690091 Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел. (4232)43-26-74, факс (4232)43-24-16 e-mail: conf4@marine.febras.ru

поисковый буксируемый феррозондовый магнитометр-градиентометр

Зверев А.С., Любимов В.В., Суменко К.В.

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН

Московский Государственный Университет

Поисковый буксируемый феррозондовый магнитометр-градиентометр (ПБФГМ) является векторным прибором, который предназначен для измерения градиента модуля ВМИ поля Земли и его составляющих в двух разнесённых точках пространства. Этот прибор разработан и предназначен для проведения исследовательских, поисковых и специальных работ как на исследовательских судах, так и на маломерных судах и немагнитных надувных плавсредствах (шлюпках, катерах, плотах).  ПБФГМ  включает в себя две части: забортную и набортную, соединенные между собой кабелем-буксиром (при работе в режиме «жёсткой измерительной базы») или двумя кабелями при использовании двух погружных гондол (ПГ) раздельно, при работе с переменной «измерительной базой». Набортная часть прибора  состоит из блока питания и персонального компьютера (ПК). Забортная часть прибора включает в себя буксировочный кабель и две ПГ, которые буксируется на расстоянии не менее трех длин корпуса судна-буксировщика от его кормы (не более 100 м). «Измерительная база» между ПГ при этом составляет от 20 до 100 м. При использовании жёсткой «измерительной базы», её величина может меняться в пределах 3…6 м. Магнитоизмерительные преобразователи (МИП) выполнены на базе феррозондовых датчиков типа FLC3-70 (Германия), сертифицированных во ВНИИМе, реализуют отсчётную точность измерения 1 нТл в диапазоне от 0 до ±70 мкТл и расположены в ПГ. Измеренная информация по линии связи (протокол RS-485) в цифровой форме передаётся на борт судна-буксировщика в ПК. Обе ПГ оснащены также цифровыми датчиками глубины и акселерометрами, позволяющими иметь информацию о глубине буксировки каждого датчика и динамике буксировочного процесса. Предусмотрена возможность работы прибора совместно с GPS-приёмником для привязки измеренных данных к координатам.