КОД RPB для МАГНИТНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ

# В ТОКАМАКЕ

Зотов И.В. 1, Белов A.Г. 1

1) МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК, Москва, Россия,

Email: iv-zotov@cs.msu.ru, belov@cs.msu.ru

Одним из основных направлений работ по управляемому термоядерному синтезу в мире является ориентация на информационное обеспечение развитого диагностического комплекса тороидальных установок типа Токамак и интеграцию кодов в единую систему. Это согласуется с федеральной целевой программой «Овладение энергией термоядерного синтеза, создание научно-технологической базы термоядерной энергетики в России на 2009-2015 гг.». Как правило, такие диагностические системы создаются для отдельных установок и не обладают свойством переносимости. Необходима разработка универсальных программно-информационных блоков, применимых к разным установкам.

Авторами разработан программный код RPB (Reconstruction Plasma Boundary), предназначенный для расчета границы плазмы по электромагнитным измерениям в Токамаке. С его помощью решается обратная задача МГД-равновесия тороидальной плазмы, основанная на двумерном эллиптическом уравнении Грэда-Шафранова, с дополнительными условиями типа Коши на контуре наблюдения. В качестве исходных данных используются измерения полоидального магнитного поля и функции потока, величины токов в полоидальной магнитной системе и наведенных токов в конструктивных элементах установки. Для численного решения  задачи применяется регуляризированный метод интегральных уравнений. Вычислительные алгоритмы, входящие в RPB, являются оригинальными и устойчиво решают некорректно поставленные задачи магнитной диагностики в условиях неточно заданных исходных данных [1]. Программные модули учитывают природу ошибок измерений, получаемых различными физическими диагностическими системами.

В RPB реализован диалоговый графический многооконный интерфейс с редактором данных, расчетом и визуализацией результатов. Последний блок кода обладает функциями интерактивного определения координат  и значений функции потока в интересующих точках, масштабирования, пространственного перемещения и предварительного просмотра изображения, его печати и сохранения в различных форматах.

Код RPB применен для проектируемой установки Т-15М, строящейся КТМ [2] и может быть использован для разработки системы управления плазмой на действующей установке Globus-M. Программа может работать в режиме, как нового модельного расчета, так и визуализации архивных данных. Данный код является одним из модулей библиотеки «Виртуальный Токамак» (http://leader.ic.msu.su/~fusion/VT/VT.pdf).

Работа поддержана грантом РФФИ № 11-07-00567.

Литература

P.N.Vabishchevich and I.V.Zotov Numerical investigation of the inverse problem of MHD equilibrium of toroidal plasma. - Computational Mathematics and Modelling, 1990, v.1, N 3, pp.297-300.

А.Г. Белов, И.В. Зотов, Д.Ю. Сычугов, Г.В. Шаповалов, А.Д. Садыков, Б.Ж.Чектыбаев. Анализ системы магнитной диагностики токамака КТМ. Вопросы Атомной Науки и Техники. Сер. Термоядерный Синтез, вып. 4, 2012, с. 90-94.