В.А. Брылев, С.И. Пряхин

# Глава.   Поверхностные воды Волгоградской области

# Раздел.   Реки. Водохранилища. Озера.

В нашей области насчитывается около 200 рек различной величины, которые несут свои воды среди низменностей и возвышенностей, придавая местности живописный вид. Большая часть их принадлежит Донскому бассейну (площадь – 74,7 тыс. км2). Дон, огибая Донскую гряду, образует крупную излучину и на своем пути принимает ряд притоков: слева Хопер, Медведицу, Иловлю, Тишанку, Донскую Царицу, Мышкову, Есауловский Аксай, Курмоярский Аксай, справа – Голубую, Чир, Цимлу и др. – всего 165 рек. Волжский бассейн по площади (15,4 тыс. км2) уступает Донскому и занимает узкую полосу вдоль долины Волги и включает 30 водотоков. Справа в нее впадают небольшие речки – Даниловка, Щербаковка, Камышинка, Балыклейка, Дубовка, Царица, Пичуга,  а слева притоками являются Еруслан, Соляная Куба, Горькая, Торгун, Бульбина, Водянка, Старая Балка, Солянка и др. Волга заходит в нашу область лишь нижним течением. Водораздел между бассейнами Волги и Дона проходит по Приволжской возвышенности и Ергеням, близко от долины Волги, приближаясь к ней в некоторых местах до 5-15 км. В пределах Прикаспийской низменности граница бассейна выражена нечетко.

На востоке и юго-востоке находятся Прикаспийский и Сарпинский бессточные бассейны. На обширной территории Прикаспийского бессточного бассейна (площадь – 22,2 тыс. км2) рек мало, они впадают в оз. Эльтон (Сморогда, Хара, Ланцуг). Реки, относящиеся к Сарпинскому бессточному бассейну (площадь – 1,6 тыс. км2), стекают с восточного склона Ергенинской возвышенности и впадают в озера Сарпа и Цаца.

Направление течения крупных рек (Волги, Дона, Медведицы, Иловли) объясняется общим уклоном поверхности в южном направлении, а их притоков – особенностями устройства поверхности: наличием возвышенностей, гряд, низменностей. Среди рек Волгоградской области преобладают малые реки – реки, протекающие в одной природной зоне (подзоне), с резко колеблющимся стоком, имеющие площадь водосбора менее 1-2 тыс. км2, и обычно протяженность менее 100 км.

Общая длина рек, протекающих по территории Волгоградской области, составляет около 8000 км, 9 из них имеют протяженность более 200 км, их суммарная длина в пределах области – 1947 км (см. прил.  ). Средняя густота речной сети 0,03 км на кв. км – в 4 раза меньше средней густоты по стране. Распределяются реки по территории неравномерно, большая их часть находится в Правобережье, что обусловливается особенностями геологического строения и рельефа. Правобережная часть области представляет собой возвышенную территорию, высота которой колеблется от 150 до 350 м. Этот район находится на стыке ряда тектонических структур, испытавших в новейшее время положительные движения. Особенно мало рек в левобережной части – Прикаспийской низменности с отметками от – 16 м до +80 м, опускавшаяся в неоген-четвертичное время. Это объясняется в основном климатическими и тектоническими условиями. Поэтому на возвышенном правобережье отмечаются интенсивные эрозионно-денудационные процессы, а на Прикаспийской низменности – аккумуляция, что и предопределило разность густоты речной сети.

В плане гидрографической сети отмечаются некоторые закономерности. Так, долина Волги от устья р. Еруслан, имеющая направление с севера на юг, у г. Волгограда делает крутой поворот почти на восток. Реки Иловля, Медведица, Бузулук имеют общее юго-западное направление, параллельное Волге. Дон на участке ст-ца Вешенская – г. Серафимович имеет широтное направление, ниже он образует большую излучину, обращенную выпуклой стороной на север. От места впадения Иловли Дон приобретает общее юго-западное направление. Считается, что долины некоторых рек (Волги, Иловли, Медведицы) приурочены к зонам глубинных разломов, а места резких изменений направлений речных долин, коренные излучины соответствуют зонам пересечения глубинных разломов, выходам прочных пород на поверхность.

Реки области текут в хорошо разработанных долинах, имеющих асимметричное строение. Правые берега, как правило, крутые, местами обрывистые. Левые – низкие, заняты пойменными и надпойменными террасами. Уклоны рек небольшие, что обусловило большую извилистость русел, наличие островов, перекатов, чередующиеся с плесами. Протекая по равнине, реки имеют спокойное и медленное течение, которое колеблется от 0,4 до 1 м/с и изменяется по сезонам года. Наибольшей она бывает весной, когда реки становятся более полноводными, наименьшей – летом и зимой.

Режим рек отражает особенности континентального и засушливого климата области с холодной зимой, короткой дружно наступающей весной и жарким, сухим летом. Реки имеют преимущественно снеговое питание, меньшую долю составляет дождевое и грунтовое. Грунтовое питание, занимая незначительную долю, играет важную роль в жизни рек, обеспечивая постоянный водоток в зимний период, когда реки покрыты льдом. На питание рек за счет атмосферных осадков приходится 80-90% всего объема питания. Весной в долины поступает много талой снеговой воды и начинается половодье, реки широко разливаются и затопляют пойму. В это время через их русла проходит до 70-80% величины годового стока. Волга и Дон выносят в Каспийское и Азовское моря огромную массу воды. В иные годы, например, в 1926 г. половодья на Волге носили катастрофический характер: затоплялись села, сады и пашни, расположенные в пойме на левом берегу, и лишь к июлю вода входила в свои берега.

Летом атмосферные осадки испаряются или впитываются в почву, поэтому питание происходит в основном за счет грунтовых вод, небольшие речки мелеют, превращаясь порой в цепочку озер, или совсем пересыхают. На малых реках летом могут быть небольшие кратковременные паводки от сильных ливней. Подъем воды в реках колеблется по годам и зависит от количества выпавшего снега и от характера весны: при малоснежной и затяжной - половодье не особенно большое, а при дружной - бывает значительным. Зимой реки замерзают, ледостав обычно наступает в конце ноября – начале декабря, а заканчивается в начале апреля. Продолжительность его 3-4 месяца.

Сток рек бассейнов Волги и Дона формируется в основном за пределами Волгоградской области в зоне лесов и лесостепей. У рек и временных водотоков, бассейны которых полностью расположены в пределах нашей области, он неодинаков и уменьшается с северо-запада на юго-восток. Так, в подзоне черноземных и темно-каштановых степей средний модуль стока (количество воды в литрах, стекающее с единицы площади речного бассейна в единицу времени) более 2 л/сек, а в подзонах каштановых и светло-каштановых степей уменьшается до 1 л/сек. Такое изменение обусловлено уменьшением осадков и увеличением испарения в указанном направлении. Сток в течение года происходит неравномерно. Максимальным он бывает весной в результате активного таяния снежного покрова, а в летнее время уменьшается, осенью несколько увеличивается в связи с выпадением осенних дождей, зимой почти полностью отсутствует. Общий среднемноголетний сток, формирующийся на территории области, составляет около 4 км3.

В тесной связи с изменением стока находятся уровни рек и их расходы. Расход воды (м3/сек, км3/сек) характеризуется объемом воды, проходящей через живое сечение русла реки за единицу времени (1 сек.). На весенний период приходится самый высокий, летом он падает, наступает летняя межень (самое низкое положение уровня воды в реке). В этот период многие реки сильно мелеют и даже теряют сплошной водоток, разбиваясь на отдельные плесы. Осенью уровень воды несколько повышается. Наибольшие расходы рек бывают весной в связи с таянием снега. Однако, по многолетним данным, они не бывают постоянными. Это зависит от конкретных сложившихся условий, от интенсивности и продолжительности таяния снега, количества зимних осадков, состояния почвы и растительного покрова в бассейне реки.

В условиях засушливого климата Волгоградской области реки играют большую роль как основные источники водоснабжения сельского хозяйства, промышленности, бытовых нужд. Волга и Дон с крупными притоками (Хопер, Иловля, Медведица) издавна использовались как водные транспортные магистрали. Велико гидроэнергетическое значение  Волги и Дона. Здесь построены крупные ГЭС, созданы водохранилища, дающие возможность использовать воду для выработки гидроэлектроэнергии и на орошение полей. Волга и Дон соединены Волго-Донским судоходным каналом, благодаря которому было обеспечено соединение Белого, Балтийского и Каспийского морей с  Азовским и Черным морями в единую воднотранспортную систему.

Речная сеть Волгоградской области за последние десятилетия подверглась большому преобразованию. Сооружена Волжская ГЭС и создано огромное Волгоградское водохранилище. На Дону построен Цимлянский гидроузел и образовано Цимлянское водохранилище. Дон и Волга, соединенные судоходным каналом стали глубоководными магистралями. Такое изменение рек имеет большое экономическое значение не только для нашей области, но и для всей страны, но вместе с тем оно породило ряд экологических проблем.

Волжский бассейн

Волга – великая русская река (рис. 1), самая большая река европейской части России, крупнейшая река в Европе. Она берет начало на Валдайской возвышенности из ключа, лежащего на высоте около 225 м над уровнем моря, недалеко от деревни Волговерховье Осташковского района Тверской области и впадает в Каспийское море на отметке минус 28 м.

Рис. 1.    Река Волга, вид с набережной г. Волгограда

Общая длина Волги 3530 км. По протяженности она занимает 14-е место, по площади бассейна (1360 тыс. км2) – 12-е, а по среднему расходу воды (более 8 тыс. м3/с) – 16-е место среди рек мира. По длине, площади бассейна и водоносности (среднему расходу воды) Волга занимает 5-е место в России.

По территории Волгоградской области Волга протекает своим нижним течением на протяжении 318 км, из них 232 км приходится на Волгоградское водохранилище и только 86 км на собственно Волгу. Площадь водосборного бассейна в пределах области 15,4 тыс. км2. Минерализация воды колеблется в пределах 164-196 мг/л, тип воды в Волге – гидрокарбонатно-кальциево-магниевый.

Крупнейшим левым притоком Волги в пределах области является Еруслан. Правобережные притоки незначительны по своей протяженности и площади бассейна – реки Даниловка, Щербаковка, Добринка, Балыклейка, Оленья, Дубовочка, Пичуга. Все они  впадают в водохранилище. В Волгограде в Волгу впадают Царица и Мокрая Мечетка. Ниже Волгограда Волга не принимает притоков. В районе г. Волжского от нее отделяется рукав Ахтубы, который течет параллельно главному руслу. Между Волгой и Ахтубой образовалась Волго-Ахтубинская пойма, достигающая ширины 25-30 км. Пойма изрезана многочисленными  протоками, озерами, 30% ее поверхности покрыта лесами – дуб, вяз, тополь, клен и др.

Долина р. Волги до Волгограда имеет асимметричное строение и является естественной границей между высоким Правобережьем и низким Заволжьем. Правый склон возвышенный, сильно изрезанный овражно-балочной сетью. Высота водораздельного пространства изменяется от 275 м на севере до 100 м на юге, в районе Волгограда. Левый берег представляет собой Прикаспийскую низменность, поднимающуюся над уровнем водохранилища всего на 20-30 м.

Волгоградское водохранилище. В октябре 1958 г. в северной части Волгограда река была перекрыта плотиной Волжской ГЭС, в результате чего образовалось Волгоградское водохранилище (рис. 2)(заполнено в 1958-61 гг.), длина которого 546 км, площадь 3115 км2, полный объем – 31,5 км3, полезный объем – 8,2 км3. Водохранилище – руслового типа и располагается в сравнительно узкой части долины Волги. Ширина основной части составляет 4-7 км. Местами оно сужается до 2,5-3 км, на некоторых участках расширяется до 10-14 км. В устьях Еруслана и Балыклейки образовались довольно большие заливы, а в устьевых частях балок – небольшие, но глубокие «фиорды».

Рис. 2.  Волгоградское водохранилище

В восточной и западной частях водохранилища наблюдается различие глубин. Наибольшие (до 41 м) отмечаются вдоль правого берега (рис. 3), где располагается фарватер реки. Восточный берег, как правило, характерен мелководьями с большим количеством островков. Уровень воды поддерживается близким к +15 м (нормальный подпорный горизонт – НПГ) с возможной сработкой не более чем на 2-3 м.

Образование водохранилища вызвало изменения гидрологического режима. До сооружения гидроузла скорость течения Волги в межень составляла 0,8-1,0 м/с, а в периоды весенних половодий – 2 м/с. После сооружения плотины даже весной течение не превышает 0,5-0,7 м/с. С глубиной скорость течения заметно падает. Значительно уменьшается она также и в направлении к берегам (с удалением от русла), особенно к левому берегу, вследствие появления полосы мелководья. Благодаря этому влияние течений на размыв дна и берегов водохранилища невелико.

Рис. 3.  Берег Волгоградского водохранилища

Ниже Волжской ГЭС Волга остается в естественном состоянии, но водный режим, твердый сток и на этом участке существенно преобразованы. Затопляемость Волго-Ахтубинской поймы после постройки ГЭС сократилась вдвое. Волгоградское водохранилище улучшило условия судоходства, используется для водоснабжения, орошения и рыбного хозяйства. В плотине Волжской ГЭС эксплуатируется один из крупнейших в России рыбоподъемников.

Главное русло Волги имеет ширину от 1 до 2 км, оно изобилует большими островами. Так, напротив Спартановки и Тракторозаводского района Волгограда располагаются острова Спорный и Зайцевский. Ниже по течению, в том месте, где Волга делает поворот на юго-восток, образовались острова Голодный и Сарпинский (рис. 4). Последний имеет наибольшую ширину до 10 км. До зарегулирования плотинами Волжского каскада максимальный расход Волги был в 1926 г. и составил 52 тыс. м3/сек. После зарегулирования он не превышает 36 тыс. м3/сек (1979), а обычно составляет 25 тыс. м3/сек.  Глубина Волги ниже плотины ГЭС колеблется от 5 до 15 м, скорость течения 1,0-1,5 м/сек. В русле имеются многочисленные перекаты, осложняющие судоходство. Берега, сложенные песчаными породами, подвергаются значительным перемещениям, достигающим 35-40 м/год.

Рис. 4. Река Волга (о. Сарпинский)

Основная часть бассейна Волги расположена в лесной зоне с избыточным увлажнением, поэтому река, характеризуется высокой водностью. Крупные притоки Волги – Ока и Кама – имеют почти такую же водность, как и главная река. Средний годовой расход воды у г. Волгограда равен 8150 м3 в секунду. Плотина ГЭС подняла уровень воды на 26 м.

Водохранилище регулирует сток воды в Волге. Иными стали температурные и ледовые условия. Летом вода на поверхности не прогревается выше 23-240. Изменились сроки замерзания и вскрытия ледяного покрова. Ледостав на водохранилище устанавливается несколько раньше, чем на прежней Волге. Весной лед тает на месте и не выносится на низовые участки реки, в связи с этим здесь наблюдается более позднее очищение ото льда. Продолжительность половодья и его уровня сократилась на треть. В 1949-1958 гг. средняя высота воды составляла до 760 см, а в период нормальной эксплуатации ГЭС и водохранилищ на Волге (1966-1972 гг.) средний уровень упал до 650 см, т.е. стал несколько ниже, чем до зарегулирования расхода воды. Наибольшая высота уровня воды в Волге до сдачи в эксплуатацию Волгоградского водохранилища приходилась на первую декаду июня. После зарегулирования стока пик сдвинулся на начало-середину мая. Также выровнялся объем стока по сезонам.

Волгоградский гидроузел имеет важное значение для развития хозяйства. Волжская ГЭС дает электроэнергию не только нашей, но и другим областям. Значительно повысилось транспортное значение Волги и водохранилища. В Волгограде расположено одно из крупнейших в Европе здание речного вокзала. С созданием водохранилища открылись широкие возможности для орошаемого земледелия на Прикаспийской низменности. Его водами питаются Городищенская, Кисловская, Средне-Ахтубинская, Палласовская и другие оросительные системы, что позволило вести устойчивое сельскохозяйственное производство, однако при этом не исключена возможность вторичного засоления почв.

10 октября 2009 г. в Волгограде был открыт новый мостовой переход через Волгу, включающий в себя мост, правобережную и левобережную эстакады, длиной 7,11 км. До ввода моста в эксплуатацию единственным связующим звеном между районами Волгоградской области, расположенными на правом и левом берегах Волги, была плотина Волжской ГЭС и паромная переправа «Волгоград-Краснослободск». Новая конструкция моста призвана обеспечить разгрузку автодорог федерального значения, транспортных магистралей города и дать выход на Среднюю Азию, Астрахань и Саратов.

Когда-то Волга славилась осетровыми, сельдью, судаком, воблой, а ныне буквально на глазах одного поколения запасы ихтиофауны резко сократились.

По данным И.В. Крюковой и В.И. Супруна (2002) впервые Волга под именем «Ра» (спокойная вода) упоминается в «географии» античного ученого Клавдия Птолемея во II в. н.э. Арабские путешественники именовали Волгу Итиль, Этиль, Атиль. Русское название встречается в «Повести временных лет», а также, венецианцами в описании путешествий в Тапу и в Персию в 1473 г. Некоторые ученые происхождение названия Волги считают из финно-угорских языков, что обозначает как светлое, белое; употребляется в татарском, чувашском и др. В калмыцком языке – Иджал (Долгачев, 1980). В этимологическом словаре русского языка Волга первоначально обозначала жидкое, влажное, т.е. – волглая. В словаре А. Даля приводится название жителя Волги – «волгарь», а позже – «волжанин».

Ахтуба. Севернее Волгограда от Волги отделяется левый рукав - р. Ахтуба (рис. 5). При строительстве Волжской ГЭС ее исток перекрыли плотиной и, чтобы не обезводить реку в северной части Волго-Ахтубинской поймы, прорыли самотечный судоходный канал длиной около 5 км, по которому часть волжской воды попадает в Ахтубу, обеспечивая постоянный водоток.

Левый берег Ахтубы высокий, во многих местах обрывистый, сложен четвертичными морскими отложениями. Он представляет собой полупустынную Прикаспийскую низменность.

Рис. 5. Река Ахтуба

Правый пойменный берег низкий, аллювиальный, покрыт дубравами, осокорниками и лугами. Русло Ахтубы имеет ширину 200-300 м. Полная протяженность рукава 537 км, по Волгоградской области – 90 км. Впадает в рукав Бузан в районе Красного Яра в Астраханской области. Площадь водного зеркала – 1,1 тыс. га, течение спокойное (0,3-0,4 м/с), глубины колеблются от 2 до 5, а на плесах – до 10 м. Летом в русле появляются мели и перекаты, затрудняющие судоходство. Скорость течения реки значительно изменяется как внутри сезонов, так и от года к году. В период половодья скорость течения повышается в мае до 0,9 м/сек, в июне скорость уменьшается до 0,1 м/сек.

По своему гидрологическому режиму Ахтуба имеет много общего с Волгой. Весной уровень в реке поднимается на 6-7 м (в 1979 г. – до 8 м). Максимального уровня половодье достигает в мае, в июне начинается спад. Уровень воды в Ахтубе меняется не только по сезонам года, но и по неделям, что связано с графиком работы ГЭС, колебание достигает 2-3 м. Ледостав начинается в ноябре – начале декабря , весной лед тает обычно в марте - начале апреля. Продолжительность ледостава менее 100 дней. Вода хлоридного типа с минерализацией более 1 г/л.

До строительства водохранилища Ахтуба была полноводной, сейчас она обмелела и пополняется водой из шлюзов между водохранилищем и Волгой. В условиях зарегулированного стока высота уровня воды в реке зависит не только от метеорологических условий гидрологического года, но и от величины сброса воды из Волгоградского водохранилища в нижний бьеф. Это диктуется необходимостью выработки определенного количества электроэнергии для нужд народного хозяйства, колебание уровня воды в течение суток достигает 2-3 метров. В последние годы обострилась проблема Волго-Ахтубинской поймы. Все меньше воды достается Ахтубе, обостряется проблема водоснабжения населенных пунктов. Но все же воды Ахтубы являются важным ресурсом не только местного, но и федерального значения, учитывая воспроизводство биоресурсов и комплексного использования в хозяйстве.

Во времена Золотой Орды река называлась «Сарайская река» по столице, существовавшей на ее берегах. Арабский писатель Ибнарабшах (1388-1450), побывавший в Астрахани и встречавшийся с местными жителями, упоминает, что отделившаяся от Итиля (Волги) река называется «Сингиля». Возможно, это название связано с тюркским глаголом «сигирмек» - «впитаться» (о влаге). Название Ахтуба встречается, начиная с XVII в. На карте Джокома Ди-Росси в 1687 г. пишет название «Ахтебе». Очевидно, что название имеет тюркские корни, т.е. «Актибе» означает «белые холмы», по другому варианту «глубокий омут», а по-монгольски» означало «стой!».

Еруслан – самый большой левобережный приток Волги в пределах Волгоградской области. Он берет начало в Саратовской области на южных склонах Общего Сырта на высоте примерно около 100 м. Полная его протяженность 273 км, но на территории Волгоградской области он представлен своим нижним течением, на протяжении 130 км. Долина реки слабо асимметричная, на территории Волгоградского Заволжья является молодой, сформировавшейся в послехвалынское время. Салтовские пески являются раннехвалынской авандельтой Ерусланского залива.  Правый склон более высокий и сложен в районе с. Лятошинка развеваемыми песками. Ширина долины достигает 10 км. Днище представлено широкой поймой, по которой, изгибаясь, течет Еруслан. Его русло изменяется от 10 до 50 м, глубина – от нескольких десятков см на перекатах до 3 метров на плесах. Весной уровень реки повышается на 5-6 м, а летом русло сильно мелеет. Средний годовой расход воды в Еруслане составляет 0,1-0,6 м3 в секунду, она используется для орошения огородов и плантаций.

Постоянное течение наблюдается только ниже с. Дьяковки, выше вода стоит отдельными плесами. Справа в Еруслан впадают реки Гангшон и Бизюк (Саратовская область), слева - небольшие притоки Соленая Куба, Белая Куба и самый крупный приток Еруслана, но пересыхающий Торгун. Севернее устья Еруслана в водохранилище впадает небольшая степная, пересыхающая речка Камышеваха, имеющая протяженность балки около 30 км. Все притоки Еруслана постоянного течения не имеют. Плотность гидрографической сети бассейна реки около 0,12 км/км2. Расход всего 1,5 м3/сек. Воды хлоридного типа с минерализацией более 1 г/л.

Характер реки отличается резким колебанием уровней, пиком половодья в мае и низкой летней меженью. Питание в основном снеговое, замерзает река во второй декаде ноября, вскрывается в первой декаде апреля. Продолжительность ледостава более 130 дней.

Согласно И.Г. Долгачева (1989), гидроним «Еруслан» образовался из украинских слов «Е» (есть) и «русло». Такое название дали выходцы из Украины. Есть предположение, что это имя дали поволжские немцы, которые Россию называли «Русланд». По мнению И.В. Крюковой и В.И. Супруна (2002), название «Еруслан» появилось раньше, чем переселились в Заволжье немцы и украинцы, поэтому И.Г. Долгачев (1989) полагает, что это переосмысление более раннего иранского названия. В русских былинах встречается имя «Руслан», «Еруслан», т.е. богатырь. Также как название Руслан могло быть заимствовано из тюркско-татарских языков от слова с первоначальным значением «барс, лев».

Торгун – левый, наиболее крупный приток реки Еруслан. Исток находится на территории Саратовской области. Общая длина составляет 145 км, по Волгоградской области протекает на протяжении 125 км. В верховьях часто пересыхает. Долина полностью заложена в хвалынской равнине и выше зоны затопления имеет лишь пойму. Впадает в Волгоградское водохранилище. Площадь водосбора 3550 км2.

По-казахски река называется Бор-Су, что обозначает «затхлая вода», т.е. непроточная в летнее время. Название Торгун упоминается в форме Торхун (возможно также Тарлухабан) в записках китайского посланника Ту Личеня, посетившего низовья Волги в 1713-1714 гг. Название «Торгун» можно трактовать от татарского «тор» - источник или тюркско-монгольского «турген» - быстрый.

Самборский Ю.П. (1990) объединяет реки Торгун и Еруслан в Еруслано-Торгунский гидрологический район.

Соленая Куба – приток Еруслана. Длина 62 км, площадь бассейна 1190 км2, средний годовой расход воды 0,18 м3/сек. Протекает по территории Старополтавского района. Происхождение названия, вероятно, от вкуса воды, характерного для сухих степей.

Притоки Еруслана и Торгуна – Куба, Соленая Куба, Белая Куба, Яма, Горькая, Отрожина (Еруслан); Водянка, Солянка (Торгун), образуют довольно разветвленную для северной полупустыни речную систему, коэффициент расчлененности территории этого гидрологического района 0,5 м/км2, однако водотоки в них дряхлые и непостоянные.

Геоэкологическая ситуация в бассейне Еруслана осложняется абразионными процессами в заливе водохранилища и многочисленными водозаборами для орошения полей и огородов.

Правобережные притоки Волгоградского водохранилища имеют небольшую длину (15-50 км) и малую площадь водосбора. К ним относятся Даниловка (22 км), Щербаковка (18 км), Галка (12 км), Добринка (15 км), Балыклейка (52 км), Царица (19,2 км), Мокрая Мечетка (20,8 км), Сухая Мечетка (7,5 км), Отрада (10 км), Ельшанка (5,2 км), Камышинка (15 км), Дубовка (12 км).

Даниловка – протяженность 22 км, менее полноводная (рис. 6). Площадь водосборного бассейна – 50 км2. Питание ее снеговое и грунтовое.

Рис. 6. Река Даниловка

Впадая в Волгоградское водохранилище, она образует дельту. Река расположена на границе Саратовской и Волгоградской областей и имеет серповидную (дугообразную) форму.

Долина реки врезана в водораздельное плато на 200 метров и представляет собой настоящий каньон с крутыми стенами (рис.) и с большим количеством оползней.

Русло имеет ширину 1-2 м, глубину 10-20 см, расход реки – менее 0,001 м3/сек. Летом водоток пересыхает.

В отличие от Щербаковки, долина Даниловки безлесная, местами склоны покрыты кустарником.

Щербаковка – правобережный приток Волгоградского водохранилища – протекает по восточной части Приволжской возвышенности. Имеет маленькую площадь водосбора и протяженность 18 км вместе с притоками. Средняя глубина составляет 20 см, ширина русла колеблется в пределах от 2-5 метров. Скорость течения – 0,6 м/сек. Расход воды – 0,01-0,03 м3/сек. Температура воды в реке, даже в жаркие летние дни, не поднимается выше +8-90С, так как на дне реки бьет большое количество родников. Вода в реке прозрачная, дно песчаное, чаще галечниковое (рис. 7).

# Рис. 7. Река Щербаковка

Долина р. Щербаковки очень разнообразна. Склоны ее крутые, полого-волнистые, часто встречаются оползневые участки. В среднем течении река резко поворачивает на 900, меняя меридиональное направление на широтное. Характерной особенностью реки являются многочисленные мелкие притоки и овраги. Гидрогеологический режим реки находится в соответствии с климатическими условиями. Питание смашанное, в основном снеговое и грунтовое, частично дождевое.

В ландшафтном отношении долина реки живописна на всем своем протяжении, кроме устья. Река Щербаковка с притоками образовалась в результате выхода и скопления естественных выходов подземных вод. Это обстоятельство объясняет и рельеф этих мест, и обильную, богатую по видовому составу растительность, порой существенно отличающуюся от зональной. Избыток воды порождает такие природные явления, как оползни, обвалы. Образующие своеобразный хаотический рельеф, заключающийся в сочетании различных эрозионно-оползневых форм рельефа. Пласты горных пород имеют здесь уклон 2-40 к Волге и песчано-глинистый состав. С ландшафтной точки зрения оползневые блоки характеризуются гидроморфностью, что подтверждается рощами берез, дубов, вяза, ольхи. Центральная часть излучины прорезана Щербаковской балкой, которая прорезает палеогеновые пески, песчаники и опоки и врезается в водоупорные породы (глины, мергели) верхнего мела. Долина на 150-200 м врезана в водораздельное плато. Склоны, как правило, крутые, ступенчатые, во многих местах осложненные древними оползнями. Примерно 50 тыс. лет назад в долину Щербаковки проник залив Хвалынского моря. Подмываемые берега, а также более влажный, в сравнении с современным, климат явились причинами, наряду с указанными, сползания огромных масс горных пород.

В нижней части долины Щербаковки видна терраса Хвалынского моря, которая сложена шоколадными глинами, суглинками и слабокатанной галькой. Дно долины занято поймой и надпойменной террасой. На юг от сельского поселения  Щербаковка расположены гигантские оползневые склоны. Оползни формируются здесь за счет скольжения опок по водоупорам верхнемеловых отложений. В двух километрах к югу от устья Щербаковки находятся обрывы Столбичей.

Водораздельное плато Щербаковской излучины, приподнятые на высоту до 250 метров, сложены проницаемыми породами – песками и песчаниками камышинского яруса. В их основании встречаются прослои глин, образующие верховодку. Ее наличие объясняет формирование водораздельных дубрав, имеющих вид бордюров. Динамика верховодки, определяемая сухим или влажным годом, оказывает влияние на состояние нагорных дубрав, которые с каждым годом деградируют. Это объясняется сочетанием ряда факторов: особенно большое влияние на деградацию дубрав оказывают засухи (1972, 1975,1982,2006, 2007,2010 годов).

Река Щербаковка то петляет, то разливается, то, сужая русло, образует перекаты и заводи, то течет в густых лесных зарослях, то выходит на открытое пространство. Растительность разнообразна и представлена следующими видами: береза, ольха, вяз приземистый, тополь, дуб, ясень, клен татарский, осина, подорожник, зверобой, крапива, молочай, земляника лесная, коровяк обыкновенный, шалфей и др. Многообразие геоэкологических условий позволяет наблюдать здесь различных позвоночных и беспозвоночных животных.

Река Галка берет начало в пределах «нижнего плато» в районе с. Куланинка из малодебитных родников. Течет в широкой, неглубоко врезанной долине. Длина водотока составляет около 10 км, годовой сток менее 0,0001 км3/год, средний годовой расход 0,003 м3/сек. Впадает в Волгоградское водохранилище.

Добринка во многом аналогична р. Галке по происхождению, гидрологическим показателям и площади бассейна (около 50 км2). Ее длина – 15 км, начинается из нескольких истоков в 6 км к западу от сельского поселения Верхняя Добринка Камышинского района.

Следует отметить, что в геоэкологическом отношении территория Щербаковской излучины не претерпела существенных изменений, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Ландшафты, почвы, воды, растительность и животный мир излучины сохранились в относительно хорошем состоянии по сравнению с ландшафтами и водами правобережья Волгоградской агломерации.

Балыклейка - наибольший по протяженности правый приток Волги. Длина 52 км, площадь бассейна 408 км2. Начинается в Камышинском районе возле с. Чухонастовка. Средний годовой расход воды 0,1 м3/сек. Река расположена в тектоническом разломе (грабене), ориентирована параллельно Волге и отстоит от нее на расстоянии 6-10 км. Глубины русла составляют 20-80 см. После создания Волгоградского водохранилища Балыклейка стала доступной для захода в устье речных судов. Гидроним тюркского происхождения – «балыклы» - рыбная. Вблизи устья расположено с. Горный Балыклей. Впадает в залив Волгоградского водохранилища. В одном из заливов находится отстой волжских судов во время штормов.

Реки Царица, Мокрая Мечетка, Сухая Мечетка, Отрада, Ельшанка и др. являются малыми реками Волгоградской агломерации.

Царица (в советское время называлась Пионерка) – легенда г. Волгограда и одна из крупных рек Волгоградской агломерации. Топонимисты объясняют происхождение ее названия от тюркского «сары су» - «желтая вода». Река берет начало в северной части пос. Горьковский несколькими родниками, по-видимому, еще в раннечетвертичное время.

Геологически долина р. Царицы в среднем течении образовалась до раннехвалынской трансгрессии Каспийского моря, в то время как нижняя часть имеет послехвалынский возраст (около 50 тыс. лет). Подтверждением этому могут служить отложения шоколадных глин с прослойками алевролита, обнаруженные в низовьях Царицы и площадки хвалынской террасы, вдающиеся вглубь долины. Формирование рельефа долины реки связано с особенностями геологического строения, а также с антропогенной деятельностью.

Правый берег реки сложен коренными породами. Он относительно более высокий и крутой, левый более низкий и пологий. Склоны долины имеют террасированную поверхность. Коренные берега реки крутые, часто обрывистые. Высота обрывов до 25 м при средней высоте 7-12 м. Самыми распространенными отложениями верхней и средней части долины являются выходы на поверхность ергенинских песков, в то время как низовье реки врезано в отложения царицынской свиты, представленной песками кварцево-глауконитовыми, в основании которой лежат сливной кварцевый песчаник и глины.

Основным типом грунта ложа реки является песок. На широких плесах и прудах – заиленный песок с большим количеством растительных остатков. В некоторых местах, где русло прорезает пласты песчаника, - дно каменистое. В летний период отдельные участки русла зарастают влаголюбивой растительностью. Постоянный сток наблюдается на большей ее части. В верхней части пойма реки слабо выражена, русло проходит по долине шириной 100-300 м с крутыми склонами, ниже по течению появляется пойма, ширина которой достигает до 250 м.

В бассейне Царицы имеются несколько водоносных горизонтов, наиболее высокодебитными являются источники ергенинского горизонта, разгружающиеся на кровле майкопских глин. Именно они дают начало трем речкам бассейна – Дубовке, Таловой и собственно Царице.

Река Царица имеет длину 19,2 км, в т.ч. по г. Волгограду 6,9 км. Ресурсы реки незначительны: расход воды в летнюю межень может быть всего 0,02 м3/сек, в паводок до 0,3 м3/сек. Бассейн реки имеет площадь 92,8 км2, в т.ч. в черте города – 40 км2, и расположен на землях Городищенского района, Гослесфонда и г. Волгограда. Протекает по Советскому, Ворошиловскому, Дзержинскому районам г. Волгограда. Общая протяженность балок 59,6 км, ширина водоохранной зоны составляет от 50 до 150 м, в зависимости от характера прилегающих к реке угодий и крутых склонов.

Царица – степная река с извилистым руслом, питание реки снеговое и грунтовое, русло местами эвтрофированное и зарастает растительностью. В нижнем течении прежде, до 70-х годов, устьевая часть долины (русло и пойма) затоплялись полыми водами разлившейся Волги. Долина реки Царицы является парковым комплексом рекреационного и ресурсного назначения, родники в бассейне реки являются источником пресной питьевой воды для местного населения.

Царица протекает по центральной части г. Волгограда, являясь главным поперечником города, объединяющего три района и служащего коридором воздухообмена, является для наших мест достаточно уникальным в смысле богатства и разнообразия растительного и животного мира. В настоящее время река взята в коллектор и засыпана волжским песком. В устьевой части долины создается зона рекреации. В верхнем течении Царицы, а также Мокрой Мечетки построены пруды, около которых расположены дачные участки.

Река Мокрая Мечетка - правый приток Волги, протяженностью 20,8 км. Расход воды 0,15-0,20 м3/сек, в средний по водности год. Ширина русла до 4-8 м, максимальная глубина до 1 метра. Скорость течения достигает 0,3 м/сек. Общая площадь бассейна реки составляет 182,4 км2, в т.ч. в черте г. Волгограда – 64,9 км2. Берет начало в Городищенском районе, протекает в пределах Краснооктябрьского района и на территории Тракторозаводского района впадает в Волгу. Нижняя части реки пересечена тремя крупными транспортными дамбами. При этом нарушен естественный режим реки и связь с половодьем. В бассейне реки имеется 20 прудов общей площадью 29 га. Большая часть прудов расположена в основном русле реки, остальные – в русле ее притока р. Орловке.

Сухая Мечетка – правый приток Волги. Протяженность – 18,5 км, ширина – 150 м. Река не имеет постоянного водотока, и вода бывает в ней в основном во время весеннего половодья и паводков. Скорость течения в среднем составляет 0,1 м/сек. Река подвержена антропогенному влиянию: пересечена транспортными дамбами. Общая площадь бассейна – 63,2 км2, в пределах г. Волгограда – 24 км2. Протекает по Тракторозаводскому району города. Как полагает Б. Лащилин (1968), название реки происходит от слова «мечеть» - развалины мечети якобы находились на ее берегах близ Царицына (Долгачев, 1989). Бассейн реки располагается в степной природной зоне и отличается особой изрезанностью территории, с большим количеством мелких овражков. По берегам реки почвы плодородные пойменные, но уже чуть выше преобладают массивы песков. Флора и фауна долины реки достаточно разнообразны.

В нижней правой части долины реки, в 2 км от устья, рядом с железнодорожным мостом находилась самая древняя археологическая стоянка эпохи Мустье. Ныне утрачена.

Отрада – правый приток Волги, протяженностью 10 км. Общая площадь бассейна – 36,8 км2, в т.ч. в черте г. Волгограда – 19,2 км2. Протекает по Кировскому району, где впадает в Волгу. Не имеет постоянного водотока, так как практически вся запружена и пересечена транспортными дамбами. В теплый сезон года обычно пересыхает. На реке имеется 5 прудов общей площадью 9 га. Название реки произошло от поселка Отрада, расположенного в этом районе, застроенного в середине XVIII в.

Ельшанка – правый приток Волги. Протяженность – 5,2 км, практически не имеет постоянного водотока. Общая площадь бассейна 20,4 км2, в черте г. Волгограда – 18 км2. Протекает по Советскому району города. Балка Ельшанка в нижней части (ниже 2-й Продольной автомагистрали) замыта и засыпана. Кроме того, в пределах города имеется большое количество коротких балок и оврагов, имеющих историческое название: балки Орловка, Вишневая, Горная Поляна, Купоросная и др.

В настоящее время на территории Волгоградской агломерации практически не осталось природного ландшафта, не подвергшегося антропогенному и техногенному воздействию. В бассейнах малых рек все они также изменены в той или иной степени. В балках созданы искусственные водоемы-пруды для полива садоводческих участков. В результате этого возникли различные нарушения естественного режима рек, их связи с половодьем, частичное или полное исчезновение балок и рек. Сведения о других реках Волжского бассейна приведены в приложении .

Донской бассейн

Дон. На Волгоградскую область приходится среднее и частично нижнее течение Дона. Образуя огромную излучину, он приближается к Волге на расстоянии 60 км, тихо и плавно несет свои воды. Русло его извилисто, изобилует песчаными косами, мелями (рис. 8).

Дон после Волги, пожалуй, наиболее известнейшая река Европейской России, хотя по размерам в нашей стране одиннадцатая. Полная длина Дона в разных изданиях дается по-разному. В энциклопедическом словаре «Россия» (1898) – 1808 км, в академической монографии «Европейский юго-восток» - 1970 км. Но чаще всего встречается цифра 1870 км. Почти четвертая часть долины и русла реки расположена в нашей области (537 км), площадь бассейна в пределах области 12,1 тыс. км2. Северная часть бассейна Дона находится в пределах Среднерусской возвышенности в лесостепной, и лишь южная часть – в степной зоне.

Топография долины Дона обусловлена сложным геологическим строением, в частности, образование большой излучины связано с тем, что Дон в этом месте пересекает юго-западное окончание Доно-Медведицкого вала.

Дон под названием «Танаис» упоминается в V в. до н.э. в трудах Геродота, позднее о нем пишет Страбон, и это название сохраняется до XVII в. Слово «дон» - древне-иранское и означает «вода», с таким значением оно употребляется сейчас у осетин, образуя такие гидронимы, как Цейдон, Гизельдон, Садон, Ардон. В 1595 г. на новой карте всей Европы указано, что русские называют Танаис Святым Доном. Некоторое время река именовалась Славянской или Русской. В XIX в. название Дон окончательно утвердилось и в современных говорах казаков, проживающих на Дону, сопровождается словом «тихий» (название романа М.Шолохова «Тихий Дон»). Жителей Подонья в XVII-XVIII вв. именовали – «донцы», позднее «дончане», а породу лошадей называли «дончак».

Площадь донского водосбора составляет 422,5 тыс. км2 (часть бассейна находится на территории Украины), что примерно соответствует территории Германии, Швейцарии и Голландии вместе взятых, по которым протекает вторая река зарубежной Европы – Рейн. Превышая его по длине, Дон уступает Рейну по водности и стремительности течения.

Рис. 8. Река Дон

Годовой сток – 30 км3, 70% которого приходится на весеннее половодье. Относительно небольшое количество воды в Дону объясняется его степным равнинным положением. Отсюда и «тихий» нрав его. Скорость течения реки заметно меньше, чем у Волги, поэтому Дон переносит мелкий песок, откладывая его на косах, пляжах. В среднем ежесекундно Дон переносит около 800 м3 воды, но летом – гораздо меньше, в нашей области – 200-300 м3 в секунду, а весной возрастает до 3000 м3/сек . Скорость течения весной около 1 м/с, а летом – 0,3 м/сек. Ширина русла колеблется в пределах 200-300 м, а глубина – от 2 до 6 метров, максимально до 10 м. В плане река образует крупные излучины: Большую – от устья Медведицы до устья реки Чир, малую – от устья реки Иловли до устья реки Голубой. Однако кроме них Дон образует меандры, в особенности многочисленные между станицами Старой Григорьевской и Сиротинской. Вода в реке довольно чистая, так как крупных городов и промышленных предприятий на Среднем Дону нет.

Дон начинается в исконно русских краях – в Тульской области, недалеко от ст. Узловая и городка Северо-Задонска, на высоте около 150 м от ключей, выходящих из известняков – и протекает через шесть российских областей. Впадает Дон в Таганрогский залив Азовского моря, образуя здесь дельту (Ростовская область).

Верховья Дона – сама русская история, земля славян, вятичей, кривичей. В 1380 г. она прославилась Куликовской битвой. А затем многие столетия взрастало здесь мастерство и умение русского народа. Эти же края дали миру И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого.

Касаясь Рязанской области, река уходит в Липецкую, которую донская долина с севера на юг рассекает почти на равные части. Здесь к Дону устремляются два крупных притока реки – Воронеж и Сосна. На последнем расположен древнейший город донского бассейна Елец, который на два года старше самой Москвы. Еще южнее долина Дона является природным стержнем Воронежской области. Все выше и круче становится правый берег. Лес почти покинул водоразделы, спрятавшись в балки и долины.

Глубоко на юг по Дону проникли сосняки, дубравы и смешанные леса. И одно из самых живописных мест здесь – Усманский бор, район Воронежского заповедника.

К югу от г. Лиски впечатляют экзотические меловые берега одного из притоков Дона с романтичным названием Тихая Сосна. Это Донское Белогорье. Оно издавна служило ориентиром на древних путях шляхов, ведущих на юг. А поперек них проходила укрепленная линия XVI-XVII вв., на которую нанизана гирлянда черноземных городов и городков – Белгород, Новый Орел, Острогожск, Воронеж, Усмань, Козлов, Тамбов. Из них на юг высылались сторожевые посты, которые должны были «истину поведать».

На юге Воронежской области Дон – типично степная река. В районе г. Павловска и с. Верхний Мамон Дон врезается в гранитный массив. Это единственное на всей реке место, где можно увидеть и прикоснуться к горным породам, которые образовались более миллиарда лет назад. Здесь Дон соприкоснулся с вечностью.

Но вот уже и земли донских казаков. Первые станицы – Казанская, Мигулинская, Базковская, Вешенская, Еланская. Это Ростовская область. А затем – Волгоградская. Пожалуй, одной из самых примечательных донских станиц является Вешенская. Уже сто лет назад в ней проживало около 30 тыс. жителей. Гражданская война сократила ее население почти вдвое. Станица навечно связана с именем М.А. Шолохова – уроженца неподалеку расположенного хутора Кружилинского. Станица Вешенская красиво расположена на крутой излучине, врезавшейся в песчаные террасы левого берега Дона. Напротив, за рекой, высятся кручи правого берега и открывается картина займищ. Церковь Михаила Архистратега, освященная более 200 лет назад, - одна из достопримечательностей этих мест.

Станица Усть-Медведицкая тесно связана с жизнью А.С.Попова (Серафимовича) и расположена в 80 км ниже по течению от Вешенской. Места здесь красивые, но не той северной красотой, а сочетанием воды, солнца, степи, поймы, леса и левад. Отбывая ссылку в Мезени, на берегу студеного океана, Александр Попов, тоскуя по родным краям, воскликнул: «Знаете ли вы, голуби мои петербургские, какое солнце на Дону у нас жаркое!…». И вот это сочетание полынного сухого и жаркого воздуха и донской воды делает донскую излучину благодатным краем, позволяет выращивать зерно, возделывать сады и огороды, разводить скот, домашнюю птицу. Но много есть нетронутых, заброшенных уголков. Здесь в Дон впадают две реки – Хопер и Медведица, образуя естественный заказник: луга, пойменные озера и барханные цепи Кумылженских песков. Кстати, откуда они взялись тут в таком количестве? Около полумиллиона лет назад древние речные долины были покрыты ледником, который затем, по мере своего таяния, вынес в долину Дона, Хопра, Медведицы массу песков. А уже по иссушении климата они были взбугрены и образовались Кумылженские, Арчединские, Голубинские и Цимлянские пески. Так что на среднем Дону в его ландшафтах произошло взаимопроникновение леса в степь по поймам рек и пустыни в степь по террасам.

Станица Усть-Медведицкая (ныне г. Серафимович) – наиболее древняя из станиц Волгоградской области. Она почти ровесница Царицына, всего на несколько лет моложе. От прошлого сохранились в ней церкви и отдельные старинные дома. Но современный облик этого районного городка определяют стандартные здания и мост. Но исчез памятник старины – гимназия, был разрушен Усть-Медведицкий женский монастырь, который в настоящее время полностью восстановлен. Ниже Серафимовича Дон образует «Большую излучину», огибая структуры земных недр. По берегам на поверхность выходят пласты мела, известняков, песчаников (рис. 9), образующих экзотические горы у Мело-Клетского, Подгорского, Кременской. Здесь и отвесные обрывы, как на берегах Ла-Манша, и каньоны, и густая сеть оврагов.

В районе устья Иловли средняя температура донской воды летом выше 200, порой она достигает 260. Три летних месяца Дон может радовать любителей купания. Мутность донской воды в два раза выше, чем на Хопре, но почти в два раза меньше, чем на Медведице. Минерализация донских вод немного выше волжских, однако, не превышает 0,5 г/л. Половодье на Дону наступает в конце апреля – начале мая.

Рис. 9.  Правый берег Дона у станицы Трехостровской

В настоящее время судоходство на Дону небольшое, в основном перевозки щебня и других грузов. У станиц Ново-Григорьевской, Сиротинской и Трехостровской существуют паромные переправы, а у гг. Серафимовича и Калача-на-Дону– мосты.

Ниже по течению у станицы Трехостровской начинается Цимлянское водохранилище – искусственное море площадью в 2700 км2. Заполнено в 1952-53 гг. Общий объем воды – 23,9 км3, в том числе полезный – 11,5 км3. Средняя ширина водоема около 12 км, наибольшая – 38 км. Водохранилище осуществляет многолетнее регулирование стока; колебания уровня до 5 м. Берега водохранилища подвергаются интенсивной эрозии, к концу лета сильно цветет вода, изменились также водный и ледовый режимы. Но у него есть и положительное свойство – самое продуктивное водохранилище по вылову рыбы в России (лещ, синец, щука, сазан, густера). Этот огромный водоем затопил луга и некоторые исторические станицы, связанные с именами Разина, Пугачева. Обширная водная гладь уходит в Ростовскую область, в южные «виноградные» края …

Цимлянское водохранилище имеет различную ширину и глубину, поэтому его делят на четыре плеса.

- Приплотинный – от плотины до станицы Кривской в Ростовской области. Длина его 44 км, максимальная ширина 42 км, средняя глубина 11 м, наибольшая – 35 м. Этот участок имеет озерный режим, проточность его мала, скорость течения 0,1-0,2 м/сек.

- Потемкинский – от станицы Кривской до станицы Суворовской в Волгоградской области. Длина этого плеса 68 км при средней ширине 8,5 км и максимальный – 22 км. Средняя глубина 9 м, наибольшая – 15-20 м; 60% площади занимают глубины до 10 м. Этот участок также характеризуется небольшой проточностью и имеет скорость течения всего 0,2-0,3 м/сек.

- Чирский – от Суворовской до ст. Ложки. Для этого плеса характерна большая изрезанность берегов. Средняя глубина – до 10 м. Ширина плеса до 22 км, протяженность его больше предыдущих.

- Верхний – от ст. Ложки и выше. Это самый длинный плес – протяженность его от 60 до 100 км. По режиму напоминает реку. Здесь в течение года изменчивы и глубины, и площадь. Глубины – менее 10 м. Весной проточность возрастает, а скорость течения увеличивается до 0,5 м/сек.

Режим уровней водохранилища находится в соответствии с условиями питания и отличается непостоянством. Амплитуда колебания уровня теперь меньше, чем на Дону до строительства Цимлянской плотины (с апреля по август он равен 7,5-8,7 м, а осенью понижается до 5,7 м).

Издавна существовала мечта соединить Волгу и Дон, проложить водный путь из Волги в Азовское и Черное моря. Петр I пробовал прорыть канал между Иловлей и Камышинкой. Об этом свидетельствуют сохранившиеся остатки канала у станции Петров Вал.

Осуществить эту мечту удалось в ХХ в. В 1952 г. был построен Волго-Донской канал (рис.10,11), который начинается в Красноармейском районе г. Волгограда, прорезает полупустынное Волго-Донское междуречье у Дона ниже Калача. Протянулся он на 101 км, из них 45 км приходится на реки и водохранилища. От Волги канал проходит по долине р. Сарпы, затем по Волго-Донскому водоразделу, используя долину рек Червленой и Карповки, выходит в Дон (залив Цимлянского водохранилища) ниже г. Калача-на-Дону. На канале свыше 50 инженерных сооружений, в т.ч. 13 шлюзов, 3 насосных станции, 13 плотин и дамб.

Рис. 10.  Волго-Донской канал

Продольный профиль канала делится на три участка. Первый – волжский крутой склон междуречья протяженностью 21 км, шлюзы располагаются близко друг к другу и образуют так называемую «Чапурниковскую лестницу», которая завершается на водоразделе девятым шлюзом на высоте 88 м над уровнем Волги и венчает «Волжскую лестницу», второй – водораздельный участок, протяженностью 25 км шлюзов не имеет, а на месте речки Червленой образовано Варваровское водохранилище (площадь – 16 км2, объем – 124 млн. м3 воды).

Третий проходит по донскому пологому склону, имеет протяженность около 55 км и четыре шлюза. Десятый шлюз является первой ступенью «Донской лестницы». За ним находится Береславское водохранилище, которое имеет площадь около 14 км2 и вмещает 48 млн. м3 воды. Самое большое водохранилище на трассе канала - Карповское водохранилище, площадь его 42 км2, объем воды 155 млн. м3. За 13-м шлюзом канал выходит в Цимлянское водохранилище. Питается канал донской водой, которая последовательно перекачивается тремя насосными станциями в Карповское, Береславское и Варваровское водохранилища, шлюзы волжского склона питаются за счет последнего. Уровень воды в канале почти все время постоянный. На зиму она выкачивается из шлюзов, и в это время происходит их плановый ремонт. В водохранилищах и канале лед тает на месте и обычно к концу марта или началу апреля совсем исчезает.

Рис. 11.  Волго-Донской канал

Для ускорения начала навигации его иногда взламывают ледоколами. Считается, что главным звеном Волго-Донского судоходного пути является Цимлянское водохранилище.

Плотина Цимлянской ГЭС образовала водохранилище длиной до 260 км. Куда ни  глянешь – всюду безграничный водный простор. На Цимлянском «море» наблюдаются сгонные и нагонные явления, которые образуются в теплый сезон года при длительных южных и северных ветрах. У г. Калача, вследствие нагона воды с юга, уровень повышается на 0,5-0,9 м, а у плотины понижается. Если ветер дует с севера или северо-востока, то образуется нагон воды к плотине, но вследствие большой площади водного зеркала уровень при этом повышается в пределах 0,5 м. Иногда наблюдаются боковые сгонные и нагонные явления, однако изменение уровней здесь меньше.

При сильных ветрах до 20 м/сек, водохранилище бывает очень бурным и опасным для плавания. Шторм здесь не редкость, а высота волн достигает 2,5-3,5 м. На случай шторма для судов подготовлены специальные бухты-убежища. Цимлянское водохранилище создало запасы воды для орошения и обводнения прилежащих засушливых районов. Существующая здесь Генераловская оросительная система снабжает водой земли нескольких хозяйств.

Водохранилища внесли изменения не только в хозяйственную жизнь прилегающих районов, но оказали влияние на микроклимат. В прибрежной зоне сформировался местный климат с более прохладной затяжной весной и более теплой и длительной осенью, уменьшились суточные амплитуды температур (на 3-40), увеличилась влажность воздуха, чаще наблюдаются бризовые ветры.

Изменилась география населенных пунктов в связи с затоплением долин рек; многие из них вынесены на водоразделы, например, Нижнечирская – на Дону, г. Николаевск – на Волге и др.

Хопер – левый приток Дона. Занимает второе место по величине из его притоков. Берет начало на юго-западном склоне Приволжской возвышенности на высоте 200 м в Пензенской области. Хопер протекает по территории Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областей. Река сильно петляет. Левый берег пологий, представлен песчаным пляжем, шириной 20-40 м. Правый берег высокий, обрывистый, местами до 120 м, покрыт дубовыми лесами (рис. 12). Впадает в Дон у станицы Усть-Хоперской. При впадении река вытягивается в ровный широкий плес, ширина русла увеличивается до 120 м, а средний годовой расход возрастает до 170 м3/с. Средний расход воды в 45 км от устья 152 м3/с. Протяженность его 1008 км; по территории Волгоградской области он протекает на протяжении 325 км, пересекая Урюпинский, Нехаевский, Алексеевский и Кумылженский районы. Бассейн Хопра располагается на юго-востоке Русской равнины. Его площадь составляет 61,1 тыс. км2.

В пределах Волгоградской области он принимает ряд притоков: слева – Бузулук (314 км), Кумылгу (97 км), Косарку (62 км), Ольшанку (24 км); справа – Тишанку (71 км), Акишевку (49 км), Едовлю (28 км), Растеряевку (33 км).

Название Хопер очень древнее. А.И. Соболевский относит его к иранскому «ху» - «хорошо» и «перена» - «полный». По версии М. Фаснера, название произошло из славянского «хопить» - «хватать, тащить, влечь», что указывает на быстрое течение реки. Краевед Б. Лащилин (1968) считает, что слово «Хопер» означает притон белых гусей.

Рис. 12.  Река Хопер

Хопер – геологически одна из древнейших рек юга европейской территории России. Он заложился около 10 млн. лет назад, однако полмиллиона лет назад был засыпан ледниковыми отложениями, потом вновь возродился.

Хопер имеет широкую асимметричную долину (ширина долины в нижнем течении до 10-12 км), в которой выделяются пойма и левобережные надпойменные террасы. В пойме много озер; песчаные пляжи. По песчаным террасам сосновые леса, на пойме широколиственные. По широкой пойме плавными меандрами изгибается русло, ширина которого изменяется от 50 до 150 м. Ширина в верховье 20-30 м, ниже Новохоперска – 60-70 м, в низовье более 100 м. Глубина реки в среднем составляет 1,5-2 м, на плесах от 3 до 12 м, а на перекатах – от 0,5 до 1,5 м, в межень падает до 30 см. Дно песчаное, изредка глинистое. Годовое колебание уровня воды характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летней меженью. Весной вода поднимается на 4-5 м, а в многоводные годы до 6-6,5 м. В межень в русле выходят из-под воды песчаные косы и островки. Уклон реки незначительный, поэтому течение спокойное, скорость его изменяется от 0,2 до 0,5 м/сек. В период весеннего половодья расходы воды достигают до 300-350 м3/сек. Летом и зимой они уменьшаются до 30 м3/сек. Ледостав на Хопре, по многолетним данным, с конца ноября – начала декабря до конца марта – начала апреля.

Хопер – река снегового питания. До 80% годового стока проходит в весеннее половодье, когда расход воды возрастает в среднем до 1140 м3/сек., снижаясь в зимнюю межень до 31 м3/с. Скорость течения реки 1,0 м /с. Минерализация воды от 100-350 мг/л в весеннее половодье, до 500-800 мг/л в зимнюю межень. Мутность воды 100-200 г/м3.

Хопер не имеет существенного транспортного значения, однако велико его рекреационное значение. Используется для водоснабжения, отдыха, рыбной ловли. Хопер считается одной из чистый рек Европы, но вернее было бы говорить о Хопре как об одной из чистых рек степной зоны Европейской России. Туристов привлекают и красоты берегов реки, где белые меловые склоны контрастируют с зеленью поймы, теплые воды, рыбалка, старинные станицы, украшенные церквами. Хороши также сосновые боры на высоких террасах, известняки на низких, заливные луга пойм, теплая летом, чистая вода, золотистые песчаные пляжи, целебный воздух.

«Курьер ЮНЕСКО» писал о Хопре как об одной из красивейших рек Европы. На его берегах в долине нижнего течения, в пределах Воронежской области, расположен Хоперский заповедник.

Кумылга – левый приток Хопра. Берет начало около х. Трацкого Михайловского района Волгоградской области на высоте 135 м. Длина 97 км, площадь бассейна 1,7 тыс. км2. Река течет в юго-западном направлении и впадает в Хопер в районе ст-цы Кумылженской. В настоящее время значительно пересыхает. Имеет два небольших левых притока с временными водотоками – Цаплыжная (20 км) и Суходол (33 км).

Долина Кумылги выработана в отложениях верхнечетвертичного возраста, которые представлены песками и суглинками. Река маловодна, среднегодовой расход ее менее 1 м3/сек. Большую часть года река мелкая, и только в период весеннего половодья уровень воды поднимается на 1,5-2 м. В это время расход воды увеличивается на 20-29 м3/сек. Замерзает река в середине ноября, вскрывается – в первой половине апреля.

Название реки тюркское, образовано из «кум» - песок и «елга/илга» - влага.  Упоминается в «Книге Большому Чертежу» в названии «Кумыл»: «А ниже Бурлука (Бузулука) и 30 верст пала в Хопер речка Кумыл».

Косарка – левый приток Хопра, начинается в Новониколаевском районе Волгоградской области, а впадает в Хопер на территории Урюпинского района. Длина 62 км, площадь бассейна 761 км2, средний годовой расход 0,34 м3/сек. В документах упоминается со второй половины XIX в. Происхождение названия не вполне выясненное, возможно, от слов «косить», «косарь» или от того, что по берегам произрастали цветы под названием «косарки» (разновидность ирисов).

Тишанка – правый приток Хопра, берет начало на Калачской возвышенности, а протекает, в основном, по Нехаевскому району. Длина 71 км, площадь бассейна 681 км2, средний годовой расход 0,1 м3/сек. Название связано с медленным течением. Данный гидроним широко распространен в России, на территории Волгоградской области есть еще три реки с таким названием: левый приток Дона, правый приток Медведицы, правый приток Иловли.

Бузулук – левый приток Хопра. Берет начало на западном склоне Медведицкий Яров в Даниловском районе Волгоградской области. Высота истока – 150 м. Длина Бузулука – 314 км, площадь бассейна – 9,5 тыс. км2.

В верховьях река имеет северо-западное направление, а от с. Мачеха – юго-западное. Протекает по территории Еланского, Киквидзенского, Новоаннинского, Алексеевского районов. Впадает в Хопер напротив ст-цы Усть-Бузулукской. Долина Бузулука имеет слабо выраженную правостороннюю асимметрию, которая в нижнем течении увеличивается. Весь бассейн реки расположен в пределах Хоперско-Бузулукской низменности. Долина выработана в четвертичных отложениях, представленных моренными песками, глинами, валунными суглинками. Только в устьевой части по правому берегу обнажаются верхнемеловые породы, представленные писчим мелом.

Бузулук маловоден, средний годовой расход составляет 4,1 м3/сек, в устье 12,5 м3/с. До 70% годового стока проходит во время весеннего половодья, когда расход воды в 100-150 раз больше, чем в летнюю и зимнюю межень. В меженный период он сильно мелеет, разбиваясь на ряд плесов и перекатов. В половодье уровень реки поднимается на 3-4 метра. Минерализация воды в межень 800-1300 мг/л. Ледостав продолжается в среднем 130-140 дней, замерзает в среднем в начале декабря, вскрывается в начале апреля. На ней имеются плотины для поддержания уровня воды.

Бузулук – типичная степная река (рис.13); более 80% водосбора распахано. На песчаных террасах небольшие сосновые леса. По берегам казачьи станицы и хутора. Самый крупный населенный пункт г. Новоаннинский. Используется для водоснабжения, сельскохозяйственных поливов, отдыха, рыбной ловли.

Объяснения происхождения названия реки противоречивы. Возможно, оно произошло от тюркского слова «бузау» - «река оленят». Кроме того, приводятся в пример слова «боз,буз» – «лед», «бозлык» -  ледник, и тогда название реки будет означать – «ледяная вода». Этимология гидронима в настоящее время разрабатывается и нуждается в проверке существующих версий.

Название реки упоминается в документах 60-70-х гг. XVII в., например, в посольском приказе атамана Ф. Севостьянова, приводившего «к вере» донских казаков (Крюкова, Супрун, 2002).

Рис. 13. Река Бузулук

Правые притоки Бузулука – небольшие степные речки Кардаил (128 км), Мачеха (44 км), Большая Завязка (52 км), Солонка (31 км), Паника (74 км); левые – Черная (86 км), Гришина (59 км), Карман (75 км).

Кардаил – правый приток Бузулука. Это небольшая степная речка, общей протяженностью 128 км, плошадь бассейна  1920 км2. Исток на территории Саратовской области. Протекает по территории Новониколаевского района. Впадает в Бузулук южнее х. Галушкинский Киквидзенского района.

Название реки, вероятно, тюркского происхождения: от слова «кардач», «кардачник» - «болотистое место, покрытое густым кустарником». По версии И.В. Крюковой и В.И. Супруна (2002) название происходит от чувашского слова «карда» - хлев или татарского «кирте» - жердь, перекладина, граница, ограда.

Большая Завязка – правый приток Бузулука. Длина 52 км, площадь бассейна 424 км2, средний годовой расход 0,1 м3/сек. Вблизи ст-цы Преображенской Киквидзенского района впадает в Бузулук. Название реки связано с глаголами «вязнуть», «завязнуть». Принимает приток Малая Завязка длиной 24 км.

Паника – правый приток Бузулука. Длина 74 км, площадь бассейна 620 км2. Исток реки находится в Новониколаевском районе у х. Каменка, впадает в Бузулук у х. Ярыженского. Питание реки снеговое, средний годовой расход 0,17 м3/сек. Название древнерусского происхождения связано со значениями – «иссякнуть», «поникнуть», возможно, это отражает то, что после бурного половодья речка становится цепочкой плесов, соединенных слабыми протоками.

Черная – левый приток Бузулука. Протяженность 86 км, площадь бассейна 718 км2, средний годовой расход 0,14 м3/сек. Начинается у х. Секачи Михайловского района, впадает в Бузулук у х. Озерки Киквидзенского района. Сток реки в основном снеговой, половодье весеннее. Название дано, по-видимому, по цвету воды или дна.

Гришина – левый приток Бузулука. Исток реки находится у хутора с одноименным названием в Михайловском районе. Впадает в Бузулук у ст-цы Преображенской Киквидзенского района. Речка с типичным степным режимом стока, т.е. с весенним половодьем. Длина реки 59 км, площадь бассейна 3778 км2, средний годовой расход около 0,1 м3/сек. Название, вероятно, происходит от имени «Гриша» или фамилии «Гришин».

Карман – левый приток Бузулука. Начинается в Новоаннинском районе, а впадает в Бузулук в Киквидзенском районе у х. Расстригин. Длина 75 км, площадь бассейна 756 км2, средний годовой расход 0,17 м3/сек. Происхождение названия, возможно, тюркское, так как река с таким названием протекает и в Башкирии, но может быть имеет и русские корни.

Медведица – левый приток Дона. Берет начало на юго-восточных склонах Приволжской возвышенности на высоте около 300 м у с. Бариново Карабулакского района Саратовской области от слияния двух речек - Большой и Малой Медведицы. В верховьях подходит близко к Волге. Общее направление реки юго-западное. Протяженность 745 км, в т.ч. по территории Волгоградской области – 380 км. Входит в пределы Волгоградской области около с. Гречихино Жирновского района. Ширина в верхнем и среднем течении не более 50 м, в низовье – 60-90 м, местами 100 м. Протекает по территории Саратовской и Волгоградской областей, в степной зоне. В Дон впадает западнее г. Серафимовича. Площадь бассейна 34,6 тыс. км2, а в пределах области – 10,6 тыс. км2. Правобережье реки более крутое, возвышается местами до 100 м, левобережье низменное, покрытое обильной растительностью.

Медведица протекает по территории Жирновского, Руднянского, Даниловского, Михайловского, Кумылженского и Серафимовичского районов. Долина реки сформировалась в сложных тектонических условиях, поэтому породы, слагающие долину, и строение ее различны. В районе г. Жирновска, где река пересекает свод Жирновско-Бахметьевской антиклинали, долина узкая. Ширина ее в этом месте составляет 500 м. Склоны сложены известняками карбона, глинами, песками и песчаниками юры и мела. Ниже по течению долина расширяется, достигая максимальной ширины 15-20 км между станицей Сергиевской и г. Михайловкой. На этом участке выходят породы верхнемелового возраста (пески, песчаники, мел, известняки и ергенинские пески неогена). Пойма и терраса сложены песками, суглинками и глинами плейстоцена и голоцена. Долина имеет асимметричное строение – до р.п. Красный Яр Жирновского района правый берег крутой, обрывистый. У с. Глинище высоким берегом становится левый. Левосторонняя асимметрия прослеживается до устья р. Арчеды, после чего до самого устья – вновь крутой правый берег. Склоны долины, особенно правый, поросли байрачными лесами, обширная пойма занята лугами и дубовым лесом (рис. 14).

Для прибрежного ландшафта характерны живописные крутые берега, глубокие овраги и балки.

Русло Медведицы сильно меандрирует, особенно на участке нижнего течения, изобилует мелями и бродами. Глубина русла колеблется от 20 см на перекатах до 8-10 м на плесах. Дно песчаное, местами щебенчатое и глинистое.

Скорость течения колеблется от 0,2 м/сек на плесах до 0,7 м/сек на перекатах. В период половодья, которое длится 1-1,5 месяца (апрель – начало мая), уровень воды в реке поднимается от 4-5 м, она разливается, затопляя пойму. В пойме много небольших озер.

Рис.14.  Река Медведица

Медведица имеет снеговое питание, поэтому за весенний период проходит 70-80% всего годового стока, расход воды составляет до 300 м3/сек. Максимальный объем стока равен 3,5 км3. Минимальные расходы – 14-20 м3/сек – наблюдаются зимой. Летом река сильно мелеет, а озера пересыхают. С понижением температуры она постепенно покрывается льдом, и во второй половине ноября обычно отмечается ледостав. Вскрытие происходит во второй половине марта. Минерализация воды 200-300 мг/л в половодье и 600-800 мг/л в межень. Мутность воды 100-250 г/м3.

Когда-то по Медведице в период весеннего половодья сплавляли баржи, плоты, работали водяные мельницы. В начале 60-х годов на ней были построены две малые ГЭС ниже р.п. Красный Яр близ х. Фоменково Жирновского района и у х. Владимировка Михайловского района. Однако в дальнейшем они утратили свое значение и были законсервированы. И только в 2002 г. на месте старого здания и плотины - Красноярская малая ГЭС была восстановлена и оснащена электронным оборудованием, обеспечивая электроэнергией местное население и производство.

Медведица имеет рекреационное значение, является излюбленным маршрутом туристов-водников, прекрасным местом для купания (рис.15).

Рис.15. Река Медведица у р.п. Красный Яр

Используется также для водоснабжения, сельскохозяйственных поливов, отдыха, рыбной ловли.

Название реки произошло по животным, жившим по берегам, что является распространенным в славянской гидронимии. Русский топонимист А.Ф. Орлов кроме того считает, что название реки происходит от слова «медведа» (из меда, медва), и упоминает о таком промысле как бортничество в лесах по берегам Медведицы. Река упоминается в «Книге Большому Чертежу»: «А ниже Хопра реки с нагайской стороны, верст в 30, пала в Дон Медведица».

На территории области Медведица принимает ряд притоков. Наиболее крупные из них – Терса, длиной 249 км, впадает справа. Из малых правобережных отметим Черную (30 км), Тишанку (15 км), Княжную (23 км); левобережных – Карамыш (147 км, из них 38 км приходится на территорию Волгоградской области), Большую Копенку (27 км), Перевозинку (30 км), Добринку (36 км), Бурлук (72 км), Березовую (50 км), Лычак (36 км), Безымянку (25 км), Арчеду (162 км).

Тишанка – правый приток Медведицы. Длина 59 км, площадь бассейна 818 км2, средний годовой расход 0,2 м3/сек. Берет начало севернее х. Большого Михайловского района, впадает в Медведицу выше г. Михайловки.

Терса – правый приток Медведицы. Берет начало на юго-западном склоне Приволжской возвышенности в пределах Саратовской области. Исток ее находится на высоте приблизительно 200 м. Протяженность – 249, из них 140 км приходится на территорию Волгоградской области. Площадь бассейна 8,8 тыс. км2. Правыми притоками Терсы являются Елань (218 км) и Краишевка (59 км). Слева впадают Щелкан (122 км), Березовая (50 км), Вязовка (63 км).

Долина Терсы выработана в четвертичных ледниковых отложениях (пески, валунные суглинки), а также в породах верхнего мела (опоки, глины). Русло сильно извилистое, осложненное перекатами и плесами, течение спокойное. Замерзает Терса в середине ноября, а вскрывается в первой половине апреля.

Происхождение названия реки связано с тюркским словом «тер-су» - «южная река», с прибавлением русского окончания – а.

Елань – правый приток Терсы. Длина 218 км, но на территории Волгоградской области он представлен своим нижним течением, на протяжении 37 км. Исток реки находится на территории Саратовской области, впадает в Терсу в районе п.г.т Елань.

Русло реки сильно извилистое, осложненное перекатами и плесами, течение спокойное. Берега слабо асимметричны. Постоянное течение наблюдается только ниже с. Воронино Саратовской области, выше вода стоит отдельными плесами. Все притоки р. Елань постоянного течения не имеют. Площадь водосборного бассейна 2120 км2. Средний годовой расход 1,03 м3/сек.

Питание реки смешанное грунтово-снеговое, замерзает Елань в середине ноября, вскрытие происходит в первой половине апреля.

Название реки произошло от слов «елань», «ялань», «алань», обозначающих «пастбище, луг, ровное травное место». Этимологически название связано с тюркскими словами: «алан» - «равнина», «елань» - «угорь, вьюн». По другой версии название реки произошло, возможно, от слова «олень, лань».

Краишевка – правый приток Терсы. Длина реки 59 км, площадь бассейна 520 км2, средний годовой расход 0,16 м3/сек. Начинается на западном склоне Медведицких Яров в Руднянском районе, впадает в Терсу у с. Вязовка Еланского района. Название реки, возможно, происходит от гидронима «караишевка», то есть имеет тюркское происхождение (И.В. Крюкова, В.И. Супрун, 2002).

Щелкан – левый приток Терсы. Исток реки находится на территории Саратовской области. Длина реки 122 км, по территории Волгоградской области течет на протяжении 83 км. Впадает в Терсу в районе п.г.т. Рудня.

Бассейн реки расположен в пределах Хоперско-Бузулукской низменности. Долина реки выработана в четвертичных отложениях, представленных моренными песками, глинами, валунными суглинками.

Характер реки равнинный, течение спокойное. Берега слабо асимметричны. Годовой сток 0,003 км3/год, средний годовой расход – 0,09 м3/сек. Площадь водосбора 1410 км2. В меженный период мелеет, разбиваясь на ряд плесов и перекатов. В половодье уровень реки поднимается на 3 м. Замерзает река в середине ноября, а вскрывается в первой половине апреля. Левыми притоками Щелкана являются Журавка (10 км) и Кленовый (13 км).

Название реки восходит к тюркскому антропониму: к имени бывшего татарского богатыря Щелкана (Долгачев, 1987). Еще один вариант названия связан с глаголом «щелкать» или со словом «щелкан» в значении «прыгун, скакун», что связывают с быстрым, неровным течением реки в былые времена.

Березовая – левый приток Терсы. Начинается на территории Саратовской области. Длина реки – 50 км, в пределах Волгоградской области течет на протяжении 32 км. Площадь водосборного бассейна – 486 км2. Годовой сток – 0,006 км3/год, средний годовой расход – 0,186 м3/сек. Название реки типично для русской гидронимии и объясняется названием деревьев.

Вязовка – левый приток Терсы. Берет начало в Жирновском районе. Общая протяженность 63 км. Река полностью протекает по территории Волгоградской области. Площадь бассейна 551 км2, годовой сток – 0,007 км3/год, средний годовой расход – 0,207 м3/сек. Русло извилистое, летом сильно мелеет. Происхождение названия связывается с деревом, до сих пор, произрастающим по берегам реки.

Гидроним широко распространен во многих районах юга России.

Арчеда – левый приток Медведицы. Полностью протекает по территории Волгоградской области на протяжении 167 км. Берет начало на юго-восточном склоне Доно-Медведицкой гряды на высоте около 150 м. Протекает через Ольховский, Фроловский, Серафимовичский районы. Впадает в р. Медведицу ниже с. Нижнянка.

Большая часть долины реки выработана в четвертичных отложениях, сложена песками, суглинками, глинами плейстоцена. В районе г. Фролово долина реки врезается в каменноугольные отложения, представленные известняками, кремнием, алевролитами. Русло реки сильно извилистое, осложненное перекатами и плесами. Берега слабо асимметричны, в некоторых местах обрывистые. В верхнем течении постоянного водотока нет. Характер реки равнинный, течение спокойное.

Имеет правый приток: р. Дубовая (11 км). Площадь водосбора составляет 2050 км2, годовой сток – 0,032 км3/год, расход воды – 1,02 м3/сек.

Название реки связывают с тюркским словом «арча» - «можжевельник, сосна», и отсюда прямое название реки Сосновка. По предположению Б. Лащилина (1968), название происходит от имени татарского князя Арчака. Однако, В. Даль слово «арчак» объясняет как деревянный остов седла и отмечает, что казаки были искусными арчажниками. Река Арчеда упоминается в книге «Большому Чертежу» (1627): «А ниже Кармыши пала в Медведицу река Арчеда» …».

Березовая – левый приток Медведицы. Начинается на юге Даниловского района, длина 59 км, площадь бассейна 1030 км2, средний годовой расход 0,25 м3/сек. На реке находится ст-ца Малодельская. Название реки типично для русской гидронимии и объясняется по деревьям. В Волгоградской области отмечено семь речек и балок с аналогичным названием, но все они менее 20 км длиной, за исключением р. Березовой – левого притока Терсы, длина которой 50 км.

Бурлук – левый приток Медведицы. Начинается на юге Жирновского района, прорезает отроги Доно-Медведицкой гряды, образуя крутые меловые обрывы. Длина 72 км, площадь бассейна 998 км2, средний годовой расход 0,3 м3/сек. Питание снеговое, половодье весеннее. А.Н. Минх полагает, что название реки происходит от тюркского слова «бур», что означает мел.

Карамыш – левый приток Медведицы. Длина 147 км, на Волгоградскую область приходится 38 км. Исток реки находится на южных склонах Приволжской возвышенности в пределах гряды Большой Услон у с. Алешники Жирновского Района. Впадает в Медведицу на территории Саратовской области вблизи с. Малый Карамыш. Долина реки врезана в отложения нижнего и верхнего мела. На территории Волгоградской области берега асимметричны: левый берег во многих местах обрывистый.

Площадь бассейна 3380 км2, годовой сток 0,05 км3/год, средний годовой расход 1,6 м3/сек. Берега у реки степные, чередуются с лесостепью Гусельско-Тетеревятского кряжа, летом река сильно мелеет, а весной довольно бурная с ледоходом.

Название реки тюркского происхождения: «кара» - черный. По Баскакову (1979), имя «корумуш» - «защитивший» или «карамыш» - «состарившийся», но фонетически вероятнее «карамыш» - «увидел».

Паньшинка – левый приток Дона. Длина 72 км, площадь бассейна около 1000 км2, средний годовой расход 0,13 м3/сек. Начинается на водоразделе Волги и Дона и в верхнем и среднем течении именуется Сакаркой, впадает в Дон в районе х. Паньшино. Упоминание о реке есть в книге «Большому Чертежу», в журнале Азовского похода Петра I. Название реки достаточно древнее, вероятно, от названия населенного пункта или же от фамилии. Что же касается названия Сакарка, то оно выводится от тюркского «слепой», так как река летом сильно пересыхает, или же происходит от славянского «осокорь», т.е. тополь.

Иловля (старинное название «Лавла») – левый приток Дона. Берет начало с западного склона Приволжской возвышенности в 16 км к западу от Волги в пределах Саратовской области. Высота истока – 200 м. Течет сначала в южном, а затем в юго-западном направлении по территории трех районов – Камышинского, Ольховского, Иловлинского. В пределах Иловлинского района расположено ее нижнее течение. Впадает в Дон в районе Малой Донской излучины. Общая ее протяженность 369 км, а по территории Волгоградской области – 350 км. Площадь бассейна – 9,2 тыс. км2.

Русло Иловли сильно извилистое. Ширина его в среднем 15-20 м, но на отдельных перекатах очень суживается до 3-4 м. Во многих местах оно заросло тростником так, что невозможно пройти на туристических байдарках. Глубины реки колеблются от нескольких десятков сантиметров на перекатах до 10-15 м на плесах. Течение медленное – 0,1- 0,2 м/сек. Средние расходы воды составляют 3,7 м3/сек, в половодье он возрастает до 100 м3/сек. Половодье начинается в конце марта и максимальной величины достигает в первой половине апреля, когда проходит 80% годового стока, в основном снегового происхождения. Конец его – во второй половине мая. Самый высокий горизонт весеннего половодья держится всего несколько дней, уровень воды при этом поднимается в среднем на 3-4 метра. Летом, в межень, река сильно мелеет и распадается на глубокие плесы и мелководные перекаты. В это время расход воды сильно уменьшается на 2-3 м3/сек и составляет в нижнем течении 1-2 м3/сек. Скорость течения не превышает 0,5 м/с. Замерзает река обычно в последней декаде ноября. Вскрытие реки происходит обычно 16-25 марта, наибольшего уровня, в среднем 410 см (пункт Боровки), достигает в середине апреля, конец половодья – к середине мая. В 1986 г. максимальный уровень достигал 558 см. Русло реки во многих местах настолько заросло тростником, что исключает любое судоходство (рис.16).

Долина р. Иловли хорошо разработана и имеет пойменную и надпойменные террасы. Ширина поймы реки от 1 до 3 км. Первая терраса по левому склону долины прослеживается повсеместно. Относительная высота ее 5-15 м, ширина в пределах 0,5-4 км. Поверхность террасы бугристая вследствие развевания песков. Вторая надпойменная терраса также прослеживается повсеместно и также покрыта песками. Ширина ее 0,5-3,5 км, высота 13-20 м над уровнем реки. От первой надпойменной террасы она отделена отчетливым уступом.

Содержание растворенных солей в воде от 200 (в половодье) до 900 (в межень) мг/л.

Рис. 16.  Река Иловля

Типичная степная река, в бассейне которой ведется интенсивная сельскохозяйственная деятельность; используется для поливов, рыбной ловли, отдыха; местами загрязнена. На Иловле расположены г. Петров Вал, пгт Иловля. Живописные берега реки привлекают многочисленных туристов.

Раньше на Иловле имелись водяные мельницы, но они со временем утратили свое значение и разрушились. В том месте, где Иловля ближе всего подходит к Волге (Камышин), с давних времен существовала «переволока». Здесь исток р. Камышинки расположен всего в 3-4 км от Иловли. В начале XVIII в Петр I пытался построить на этом месте канал, но строительство не было завершено, а его немым свидетелем остался ров и земляной вал. Железнодорожная станция в этом месте называется Петров Вал.

Название реки, возможно, произошло от слова «ил» - «осадок, мягкий грунт» - и обозначало «речка с илистым дном». Река упоминается в начале XVII в. в указах Сената о предполагаемом строительстве укрепленной черты вдоль Иловли и Дона. В форме Алавла название реки встречается на Полной карте земли Донских казаков в книге С. Гмелина.

Иловля имеет правые притоки – Гуселку (23 км), Мокрую Ольховку (62 км), Большую Казанку (48 км), Ольховку (71 км), Тишанку (23 км), Ширяй (42 км); левые – Грязнуху (24 км), Зензеватку (12 км), Бердию (74 км).

Ольховка – правый приток Иловли, начинается в Котовском районе возле х. Попки, протекает в Ольховском районе и впадает в Иловлю у р.п. Ольховка. Длина реки 71 км, площадь бассейна 934 км2, средний годовой расход 0,2 м3/сек. Название происходит от названия дерева ольхи. Питание реки, в основном, снеговое с участием дождевого и грунтового. Во время весеннего половодья уровень воды поднимается до 3 м, затопляя пойму.

Мокрая Ольховка – правый приток Иловли. Длина 62 км, площадь бассейна 694 км2, средний годовой расход – 0,13 м3/сек. Берет начало в Котовском районе, принимает небольшой левый приток – Сухая Ольховка (39 км).

Большая Казанка – правый приток Иловли. Длина 48 км, площадь бассейна 703 км2. Берет начало у с. Калиновка в Котовском районе и впадает в Иловлю у пос. Костарево. Название тюркского происхождения – «котел», «котловина».

Малая Казанка – левый приток Большой Казанки. Длина 53 км, площадь водосборного бассейна 351 км2, средний годовой расход 0,19 м3/сек. Начинается севернее г. Котово. Впадает в Большую Казанку южнее пос. Коростино. Пересыхает, имеет горько-соленый вкус воды (Минх, 1900).

Тишанка – правый приток Иловли. Длина 23 км., площадь водосборного бассейна 263 км2, средний годовой расход – 0,03 м3/сек. Начинается в Ольховском районе, а впадает в Иловлю у с. Дмитриевка.

Бердия – левый приток Иловли. Длина 74 км, площадь водосбора 1280 км2, средний годовой расход 0,17 м3/сек. Начинается на территории Дубовского района, впадает в р. Иловлю  у с. Чернозубовка Иловлинского района. На берегах реки расположено с. Усть-Погожье. Берега пологие, поэтому вода, поднимаясь весной на 2 м, разливается очень широко. Происхождение названия реки не вполне выяснено.

Тишанка – левый приток Дона. Берет начало на западном склоне Приволжской возвышенности на  юге Дубовского района близ с. Садки. Исток лежит на высоте 100 м. Впадает она в Дон в 10 км к югу от устья Иловли. Протяженность 68 км, протекает по территории Дубовского и Иловлинского районов. Площадь бассейна 818 км2. Долина выработана в палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложениях (пески, опоки, мергели, глины). Река маловодна, постоянный водоток наблюдается только в среднем течении. В период половодья уровень воды поднимается на 2-3 м. Летом она сильно мелеет и во многих местах почти пересыхает. Средние годовые расходы составляют 0,15-0,2 м3/сек., весенний расход – до 10 м3сек. На реке расположен х. Краснодонский.

Название реки типично для русской гидронимии и объясняется медленным течением. В Волгоградской области отмечено четыре речки с аналогичным названием, но все они более 50 км длиной, за исключением р. Тишанки, правого притока Иловли, длина которой 23 км.

Аксай Есауловский – левый приток Дона. Длина 222 км, площадь водосбора 2650 км2, средний годовой расход 0,35 м3/сек. Исток реки находится на западном склоне Ергенинской возвышенности около с. Абганерово Октябрьского района на высоте около 135 м. Река полностью протекает по территории нашей области и впадает в Цимлянское водохранилище около х. Новоаксайский. Течет она в широкой, но не глубокой долине. Русло извилистое, особенно в нижнем течении. Весной Аксай многоводный, уровень воды повышается на 2-3 м. В период половодья расход воды увеличивается в десятки раз. Максимальный объем весеннего стока в устье достигает 0,2 км3.

Обычно гидроним «Аксай» связывается с тюркским словом «аксу» (белая вода) или казахским «сай» (высохшее русло реки) или среднеазиатским толкованием сай» (овраг, сухое русло, временная река, пересыхающий водоток) или турецким словом «чай» - небольшая река. Поэтому считается, что название было дано реке в пересыхающих верховьях, а затем распространилось на все течение. Уточняющее определение «Есауловский», возможно, образовано от названия ст-цы Есауловской. По другой версии слово «есаул» заимствовано от тюркского «ясаул» - «распорядитель, исполнитель поручений» - и обозначало, что в населенном пункте на реке проживал казачий чин.

Аксай Курмоярский – левый приток Дона. Берет начало на западном склоне Ергеней, на высоте 100 м, и впадает в обширный залив Цимлянского водохранилища, образовавшийся в результате затопления устья. Длина 146 км, из них в пределах Волгоградской области 102 км. Площадь водосборного бассейна 1840 км2, средний годовой расход 0,1-0,2 м3/сек. Долина реки врезана в четвертичные отложения пород палеогена и неогена. Берега реки пологие и низкие. Река маловодна, летом сильно мелеет, но в глубоких плесах вода держится все лето. Русло в некоторых местах поросло камышом. Весеннее повышение уровня воды в среднем достигает 1,5-2,5 м.

Уточняющее определение гидронима «Курмоярский» связано с названием станиц – Верхне-, Нижнекурмоярская. Как указывают И.В. Крюкова и В.И. Супрун (2002), впервые эти топонимы фиксируются в походном журнале первого Азовского похода Петра I. Слово «яр» широко употребляется в тюркских языках со смыслом – «крутой берег, круча, обрыв, овраг» и с XVII в. было заимствовано и стало широко использоваться в русском языке – Красный Яр, Черный Яр. Возможно, что название связано с тюркским словом «курман, курманлык»- «жертва или место жертвоприношения». Таким образом, в районе протекания Аксая Курмоярского существовала местность, названная тюрками «Курман Яр» - «овраг жертвоприношений», русские, придя в эти места, заимствовали название. С течением времени словосочетание «Курман Яр» упростилось до Курмояр (ского).

Донская Царица – левый приток Дона. Длина 111 км, площадь бассейна 992 км2, средний годовой расход 0,12 м3/сек. Река полностью течет по территории Волгоградской области. Начинается на западном склоне Ергенинской возвышенности около х. Зеты Светлоярского района, на высоте 100 м, далее течет по территории Калачевского района и впадает в верхний плес  Цимлянского водохранилища у пос. Вербовского. В устьевой части принимает приток Мышковский Ерик. Долина реки врезана в лессовидные суглинки четвертичного возраста, ергенинские пески плиоцена, в верхнем течении – в глины, мергели, пески, песчаники эоцена. В среднем течении характерна крупная излучина, обращенная на север. В верховьях долина реки симметрична, вниз по течению правый берег становится более высоким. В долине выделяются пойма и надпойменная терраса.

Весной во время разлива достигает ширины 7-10 м, глубины 4-5 м, летом представляет собой группу водоемов глубиной до 3-5 м, подпитываемых родниками. Правый берег крутой, порос деревьями и кустарником. Левый берег пологий, заросший травой, на которой во время половодья нерестится рыба. Дно реки песчано-илистое. Является нерестилищем ценных промысловых пород рыб.

Название реки образовано по аналогии с р. Царицей, впадающей в Волгу. Упоминается с 1699 г. в немецких источниках и книге «Большому Чертежу» (1627), где записано: «А ниже Карповой с Нагайской стороны пала в Дон речка Царица».

Река Мышкова – левый приток Дона. Длина 129 км, площадь бассейна 1400 км2, средний годовой расход 0,48 м3/сек. Исток реки находится на западном склоне Ергеней в 7 км от ст. Абганерово Октярьского района, на высоте более 100 м. Впадает в Цимлянское водохранилище в районе х. Шебалиновский, до места впадения служит естественной границей между Калачевским и Октябрьским районами.

Долина Мышковы врезана в четвертичные, неогеновые, палеогеновые отложения. Это маловодная река, с резкими колебаниями уровня воды в период весеннего половодья. Ширина реки 35-40 м, во время весеннего разлива доходит до 60 м, глубина – до 4-5 м. В октябре отмежевывается от Цимлянского водохранилища, соединяясь с ним только узким, но глубоким ручейком. Правый берег реки крутой, порос деревьями и кустарником, левый – пологий, на нем растут камыш и чакан. Дно песчано-илистое. Во время Сталинградской битвы на рубежах Мышковы-Донской Царицы 2-й Гвардейской армией под командованием генерала Р.Я. Малиновского была остановлена и разбита танковая армия Манштейна, пытавшаяся разорвать кольцо Сталинграда.

В топонимическом отношении наличие в названии реки суффикса делает невозможным отнесение его к словам «мышь, мышка», и скорее имеет происхождение от калмыцкого слова «мышкх» - «идти по следам, следить». В очерке Н. Борбота-де-Марни (1862) река названа «Мишкина», что является попыткой связать с именем «Мишка».

Карповка образуется от слияния небольших степных речек – Червленой и Россошки. Последняя берет начало на западном склоне южного окончания Приволжской возвышенности, а Червленая – на западном склоне Ергеней. Высота истока обеих речек составляет примерно 100 м. Карповка вместе с Червленой имела длину 94 км. Впадала Карповка в Дон в 15 км ниже г. Калача, в настоящее время ее устье затоплено Цимлянским водохранилищем.

Далее рассмотрим характеристику правобережных притоков Дона: Чир, Лиска, Аксенец, Цимла.

Чир – один из крупных правых притоков Нижнего Дона (рис.17). Его протяженность 361 км, из них 54 км по территории Волгоградской области. Площадь водосбора 9580 км2. Река начинается в северной части Ростовской области, на юго-восточном склоне Донской гряды, на высоте около 150 м и на всем протяжении имеет характер степной реки с широким днищем и слабым водотоком. Исток и большая часть его находится  в пределах Ростовской области и у х. Солонецкого входит в пределы Волгоградской области. Протекает по территории Чернышковского и Суровикинского районов. Впадает в залив, образовавшийся в результате затопления устья реки водами Цимлянского водохранилища.

Средний годовой расход составляет 2,2 м3/сек, а сток 0,07 км3/год. Характерно, что в половодье расход воды может возрастать в десятки раз в сравнении с меженным – летом и зимой. Однако расход этот зависит от запасов снега зимой, а паводка – от интенсивности осенних дождей.

Долина реки выработана в отложениях палеогена, в нижнем течении она имеет асимметричное строение, правый берег высокий, левый – пологий. Русло реки очень извилистое, ширина в межень в районе ст. Обливской колеблется в пределах 20-50 м. Глубина на отдельных плесах достигает 3 м, на перекатах – до 0,3 м. Пойма реки при высоких половодьях заливается водой на всю ширину, а при низких горизонтах воды из русла обычно не выходит.

Рис. 17.  Река Чир

Скорость течения воды в меженный период незначительна и колеблется в пределах 0,1-0,4 м/сек. Однако в период прохождения высоких паводков скорости в суженных местах может достигать 3 м/сек., а при средних паводках – 2,0-2,5 м/сек.

Название Чир может быть связано со словом «чирок» - «мелкая речная утка», широко распространенная на пресных водоемах. Кроме того, надо отметить, что река Чир в прошлом служила зимней дорогой, конным путем из казачьих станиц к Волге, к Царицыну. Такую хорошо укатанную санями дорогу ездившие по ней ямщики называли «чиром». Европейские формы названия реки «Zier,Tsier» упоминаются с 1663 г. Как отмечает В.И. Даль, слово «чир» имеет значение «первый, тонкий, чистый ледок».

В пределах Волгоградской области река Чир принимает несколько левых притоков – Цуцкан (87 км), Добрая (51 км), Таловая (10 км), Калиновская (12 км), Осиновая (16 км), Куртлак (150 км), Лиску (106 км) и др.

Цуцкан – левый приток р. Чир. Протяженность 87 км, из них в пределах нашей области 80 км. Берет начало на южных отрогах Донской гряды у х. Чеботаревского Серафимовичского района. Площадь водосборного бассейна около 1000 км2, впадает в р. Чир на территории Ростовской области. Средний годовой расход 0,22 м3/сек. Название реки, вероятно, калмыцкого происхождения, возможно, соответствует глаголам «разведывать, разламывать, разрушать» (Калмыцко-русский словарь, 1977). Режим реки степной с ярко выраженным весенним половодьем, когда вода поднимается на 2-3 м. На берегах расположены крупные хутора Пронин, Котовский и др.

Добрая – левый приток Чира. Длина 51 км, площадь водосбора 738 км2, средний годовой расход 0,1 м3/сек. Протекает в Суровикинском районе. Название реки образовано от прилагательного «добрый, хороший».

Куртлак – левый приток р. Чир. Длина реки 150 км. Протекает по территории Волгоградской области на протяжении 108 км. Площадь водосбора 2760 км2. Берет начало на отрогах Донской гряды северо-восточнее х. Платонов Клетского района на высоте более 160 м. Впадает в Чир на территории Ростовской области. В верховьях реки долина выработана в палеогеновых отложениях – песках и песчаниках эоцена. Ниже х. Платонов долина реки сложена песками, мелом, опоками.

Куртлак маловоден, годовой сток составляет 0,014 км3/год, средний годовой расход 0,44 м3/сек. В меженный период он сильно мелеет, разбиваясь на ряд плесов и перекатов. Замерзает в среднем в первой половине декабря, вскрывается в начале апреля. В половодье уровень реки поднимается на 2 м. На ней имеются плотины для поддержания уровня воды.

Из-за образовавшихся ледовых заторов 04.04.2003 г. река Куртлак как и многие реки Волгоградской области, вышла из берегов. По словам местных жителей, эту речку летом даже днем с огнем не найдешь. А талая вода превратила ее в могучие потоки – такого не было уже два десятка лет.

Куртлак принимает ряд левых притоков: р. Осиновая (15 км), Крепкая (79 км), Гусынка (18 км).  Правобережные притоки: Соломаковская (14 км), Голая (21 км), Царица (47 км), Донщинка (33 км).

Название реки тюркского происхождения. В ряде языков слово «курт» обозначает «червяк, паук, противный, безобразный».

Лиска – левый приток Чира. Протяженность 106 км, площадь водосбора 1560 км2, Годовой сток составляет 0,01 км3/год. Большая часть всего годового стока проходит в весенний период. Средний годовой расход 0,26 м3/сек. Минимальные расходы наблюдаются зимой. Летом река сильно мелеет, а в верхнем течении пересыхает. Исток находится в юго-восточной части Клетского района на отрогах Донской гряды в районе х. Муковнин на высоте более 100 м, впадает в Цимлянское водохранилище на территории Суровикинского района вблизи х. Бурацкий. Долина реки выработана в четвертичных отложениях. Берега сложены песками, суглинками, глинами. Русло извилистое, осложненное перекатами и плесами, течение спокойное. Берега слабо асимметричны.

В топонимике этот гидроним связывают с названием животного «лиса, лисица» или происходит от названия местности, по которой река протекает «Лысые горы».

Имеет ряд притоков: правые – р. Быстрый Ерик (37 км), Плесистовская (12 км); левые – р. Ростошь (25 км), Липовый Лог (12 км), Березовый Лог (17 км), Лог Голый (13 км), Савельевкася (10 км), Назарова (13 км). Притоки постоянного течения не имеют, питание родниковое.

Аксенец – правый приток Дона. Длина 62 км, площадь водосбора 558 км2, средний годовой расход менее 0,1 м3/сек. Начинается с южного склона Калачской возвышенности на высоте около 80 м в северной части Чернышковского района, протекает по территории Суровикинского района и впадает в Цимлянское водохранилище. Река маловодна, в летний период значительно пересыхает, разбиваясь на отдельные плесы. Упоминается в книге «Большому Чертежу» (1627). Название, возможно, происходит от тюркского «Аксу-Аксай» в уменьшительной степени.

Цимла – правый приток Дона. Длина 186 км, из них на Волгоградскую область приходится 168 км. Исток находится на территории Ростовской области. Впадает в Цимлянское водохранилище вблизи пос. Нижнегнутов Чернышковского района. Притоков не имеет. Площадь водосбора 1650 км2, годовой сток 0,011 км3/год средний годовой расход 0,35 м3/сек., высота половодий около 2 м.

Упоминание о реке содержится в «Книге Большому Чертежу» (1627), в документах XVII в., а также в журналах азовских послов Петра I (1695-1696).

Свое имя река получила от тюркского слова «цимлы» со значением «травянистая, покрытая растительностью», очевидно, река протекала по такой местности. По другой версии, название произошло от древнетюркского «сымла» - «памятник, могила». По-видимому, там, где протекала река, могли находиться захоронения кочевников (Долгачев, 1989).

Долина реки в верхнем течении, на территории Ростовской области, выработана в отложениях палеогена, но большая часть в четвертичных отложениях. Берега сложены песками, песчаниками, суглинками. Русло извилистое, осложненное перекатами и плесами. В нижнем течении долина реки имеет асимметричное строение, правый берег более высокий, левый – пологий. Характер реки равнинный, течение спокойное.

В настоящее время рассматривается вопрос о расчистке и углублении русла реки в районе р.п. Чернышковский для улучшения водности путем создания искусственных переуглубленных плесов, чередующихся с перекатами под существующими мостовыми перекатами-суходолами. Длина планируемого участка расчистки – 4395 м.

Реки Донского бассейна – Чир, Бузулук, Елань, Тишанка, Аксай, Арчеда и др. – маловодны с небольшими глубинами, много в них мелей, перекатов; русла некоторых заросли тростником и другой водной растительностью. Сведения о них приведены в прил.  Малые реки играют большую роль в жизни населения, являясь источником водоснабжения, широко используются для водопоя скота, полива садов, огородов и как места отдыха.

Из всех рек нашего региона лишь нижний бьеф Волжской ГЭС отнесен к особо охраняемым природным территориям в качестве гидрологического памятника природы Волгоградской области – это все русло реки Волги ниже плотины ГЭС на протяжении 2 км как акватории нереста и зимовки осетровых видов рыб, белорыбицы.

Приведенный материал по рекам Волгоградской области свидетельствует, что они формируют уникальные в природном, рекреационном и ландшафтном отношении речные геосистемы, нуждающиеся в особом режиме и охране от вмешательства и воздействия хозяйственной деятельности человека. Проведение инвентаризации рек области с целью установления их современных гидрологических и морфометрических характеристик, геоэкологического и санитарно-гигиенического состояния в условиях  антропогенной нагрузки, на наш взгляд, является актуальным на сегодняшнем этапе развития региональных научно-исследовательских работ. Это важно сделать еще и потому, что реки являются прекрасным местом отдыха и туризма большого количества людей.

Озера

В двадцатидвухтомном географическом описании нашей страны в томе «Европейский юго-восток» о Волгоградской области сказано: «Рек много, озер мало». Действительно, наш край не богат, за исключением пойм рек, озерами. Средняя озерность Волгоградской области составляет 0,5-1%. Это зависит от конкретных географических условий: сухого и жаркого климата области, недостаточного увлажнения и орографии местности, т.е. малого количества замкнутых котловин, не способствующих образованию междуречных озер, а также притока поверхностных и подземных вод. На территории нашего региона  насчитывается более 130 озер. Большинство озер (98%) – небольшие (менее 1 км2) и мелководные (глубина 1-1,5 м). Среди них отметим две озерные группы: соленые озера Прикаспийской низменности, образование которых связано с наличием тектонических впадин и засоленных горных пород – Эльтон, Горько-Соленое (Булухта), Боткуль; пресные Сарпинские озера (Сарпа, Цаца), вытянувшиеся вдоль Ергеней в виде цепи на 150-200 км – остатки древнего русла Волги. Большинство озер Прикаспийской низменности, питаются за счет дождей и таяния снега.

Большая часть озер Волгоградской области расположена в поймах рек и, главным образом, рек Дон, Хопер и Медведица. Только на территории Волго-Ахтубинской поймы их насчитывается около 100. Практически все эти водоемы можно отнести к водно-болотным угодьям. К наиболее крупным озерам поймы относятся: Большое Сенное, Огарево, Широкогорлое, Глубокое, Проклятое, Камышистое, Черепашка, Большая Невидимка, Невидимка, Малая Невидимка, Замора, Чичера, Петровский Лиман, Давыдково, Кудайское.

Соленые озера – это реликты морских условий, когда-то существовавших на Прикаспийской низменности. После отступания Хвалынского моря около 50 тыс. лет назад в наиболее пониженных тектонических котловинах остались соленые морские воды и грязи, и под жарким полупустынным солнцем концентрация соли возросла в них в несколько раз.

Озеро Эльтон – самое крупное в Европе соленое озеро и, пожалуй, один из самых интересных и уникальных природных объектов на территории нашей области (рис.18). Это настоящее чудо природы, жемчужина приволжской степи. Наименование озера происходит от слов «Алтын-Нор» (Золотое озеро). Это название оно получило из-за пурпурно-красного цвета воды, отливающей позолотой.

Рис. 18. Озеро Эльтон – самое крупное соленое озеро в Европе

Озеро занимает бессточную котловину и имеет почти правильную овальную форму, размер 17,8х14 км, площадь 187 км2; урез – минус 16 м. Эльтон принадлежит к самосадочным озерам. Весной оно наполняется за счет снеговых талых вод, а летом пересыхает. В засушливые годы рапа остается только в северной части, образуя водоем глубиной 0,3 м. Вся остальная часть представляет собой блестящую поверхность соляной корки, из-под которой при надавливании выступает рапа, так называемый маточный рассол. Зимой глубина озера достигает 1,0-1,4 м.

На западном берегу расположена невысокая солянокупольная возвышенность Пресный Лиман, а на восточном – пологая «гора» Улаган, поднимающаяся над озером на 85 метров.

В озеро впадает 7 минерализованных речек – Чернавка, Хара (рис.19), Ланцуг, Солянка, Карантинка, Малая и Большая Сморогда, которые образуют бессточный бассейн озера Эльтон. Самые большие из них Хара (длина 60 км) и Ланцуг, которые почти никогда не пересыхают. Воды этих рек имеют разную  минерализацию от 7 до 26 г/л и выносят в озеро большое количество различных солей. Наибольшей минерализацией (до 26 г/л) отличаются воды Чернавки.

Рис.19. Река Хара, впадающая в озеро Эльтон

Как правило, в верхнем и среднем течении воды рек опреснены, а при впадении их в озеро минерализация достигает своего максимума. Уклоны рек небольшие, что обусловило высокую извилистость русел и медленное течение. Питание рек происходит за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Реки протекают в хорошо выработанных долинах. Склоны долин Чернавки, Хары, Ланцуга и Солянки, как правило, обрывистые, изрезанные оврагами и промоинами. Реки, впадающие в озеро с юго-востока – Карантинка, Малая и Большая Сморогда, - протекают в широких долинах с пологими склонами, которые почти не изрезаны оврагами.

Все реки Приэльтонья имеют разное строение дельт. На севере дельты Чернавки, Хары и Ланцуга почти сливаются, образуя одну большую дельту. Берега рукавов оторочены лентами сочных, пламенеющих осенью солянок. Весной и осенью здесь скапливаются огромные массы водно-болотных птиц на пролете.

Рапа озера Эльтон отличается высокой соленостью – от 200 г/л зимой и до 400 г/л летом, что в 1,5 раза выше, чем соленость Мертвого моря. Она представляет собой маслянистую на вид жидкость розоватого цвета, горько-соленую на вкус.

В отличие от рапы озера Баскунчак (Астраханская область), где рассол состоит из хлористого натрия, эльтонская рапа характеризуется высоким содержанием калия, магния и брома.

К основным лечебным факторам бальнеологического курорта «Эльтон» относится лечебная грязь. Грязевая залежь (рис.20) расположена в заливе озера, около «Старого курорта». Мощность пласта 0,2 м, запасы 600 тыс. м3. Эльтонская грязь – однородная, черная (за счет сернистого железа) и маслянистая масса с консистенцией густой сметаны, с запахом сероводорода, которого содержится 200 мг на 100 г сырой грязи, являющейся исключительной по своей чистоте. Засоренность ее частицами диаметром более 0,25 мм ничтожна. Благодаря этому грязь на ощупь нежна и бархатиста. При хранении, вследствие окисления сернистого железа, она покрывается тонкой серой корочкой. Коллоидный комплекс представлен сернистым железом и алюминием, гуминовыми кислотами, гидроксидами железа и алюминия, перемешанными с тонкой глиной. Грязь транспортируется в некоторые города Волгоградской области и при этом не теряет своих свойств.

Рапа и грязь озера Эльтон издавна славилась своими лечебными свойствами. Ими широко пользовались местные жители для лечения разных заболеваний. В прибрежных пластах грязи, нагретых солнцем, выкапывались углубления, больные укладывались в них и покрывались сверху грязью. Через 0,5-1 час больной обмывался в рапе озера.

Рис.20.  Грязевая залежь на соленом озере Эльтон

О чудодейственной силе воды и грязей, скрытых под «стеклянным» дном Эльтона было известно еще древним кочевникам. Половецкие ханы считали водоем священным, а казахи, купаясь в Эльтоне, призывали небесного владыку Тенгри-Хана спуститься в воду, чтобы продлить им вечную молодость. Уже в конце XIX в. здесь была построена грязелечебнница.

С появлением железной дороги в 1904 г. был открыт курорт акционерным обществом Рязано-Уральской железной дороги. Эльтон по сей день является элитным бальнеологическим многопрофильным курортом «Эльтон», аналогов которого нет во всей России. Здесь успешно лечат болезни костно-мышечной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной системы, органов дыхания, мочеполовой системы, органов пищеварения, нарушения обмена веществ, последствия травм.

Озеро Эльтон из природных объектов нашего края, всегда привлекало внимание путешественников. Первые исследователи края, руководители отрядов Академических экспедиций конца XVIII века И.И. Лепехин, С.Г. Гмелин, П.С. Паллас обратили внимание на своеобразную природу соляных озер и солянокупольных поднятий на огромной территории Прикаспийской низменности.

Первое косвенное упоминание об озере Эльтон можно найти в «Книге Большому чертежу» (1627). На одной из ее страниц можно прочитать следующее: «А против Балыклеи за Волгой озеро соленое; а около того озера берегом колодези пресные». Одно из первых достоверных упоминаний об Эльтоне принадлежит историку и географу В.Н. Татищеву. В своем историко-географическом труде «Введение к историческому и географическому описанию Великороссийской империи» (1744) он писал: «Эльтон славное соляное озеро в Астраханской губернии».

Озеро Эльтон в XVIII в. было признано местом соледобычи, а Эльтонский промысел приобрел всероссийское значение. Добыча соли велась с 1747 по 1882 гг., за этот период было добыто более 540 млн. пудов соли.

Во время академической экспедиции 1768-1774 гг. И.И. Лепехину удалось дать первое описание цвета воды озера: «Подъезжая к Эльтону, представлялось глазам нашим на небе великое зарево, подобное тому, какое в темные ночи бывает при несчастных пожарных случаях. Зарево же происходило от озера». И.И. Лепехин попытался разгадать причину красного цвета воды озера, но это ему не удалось.

Красный цвет рапы Эльтона и впадающих в него ручьев был описан естествоиспытателем Палласом в 1773 г. во время Академической экспедиции. Он отметил, что соль имеет красный цвет и издает «малиновый или фиалковый запах». Характерно, что такая соль ценилась особенно дорого. Добывалась из некоторых озер Астраханской губернии и специально отправлялась ко двору Екатерины II в количестве 100 пудов в год, причем больше никому не велено было ее давать.

Кроме этого, П.С. Паллас дает подробную геолого-геоморфологическую характеристику Эльтона и его окрестностей, а также физико-географическую характеристику речек, впадающих в Эльтон.

Природа цвета воды озера привлекала внимание многих исследователей, и только в 1919 г. Б.Л. Исаченко достаточно обоснованно установил, что своеобразный фиолетово-розовый цвет рапы обусловлен присутствием одноклеточных зеленых водорослей Dunalitlla salina. Пигмент, извлекаемый из красной соли и клеток водорослей, принадлежит к группе каротинов (пигмент моркови). Кроме того, клетки водорослей содержат еще зеленый пигмент (хлорофилл), но он замаскирован преобладающим каротиновым оттенком.

Постепенное покраснение воды к концу лета можно наблюдать и на некоторых других озерах юга страны. Красный цвет особенно заметен там, где происходит процесс самоосаждения соли, и озера кажутся наполненными густой сиропообразной водой красного или малинового цвета, а в лучах заходящего солнца она приобретает золотистый оттенок (рис.21). Зрелище незабываемое для путешественников.

В настоящее время на территории, прилегающей к озеру Эльтон, образован и функционирует природный парк «Эльтонский». Только здесь, среди полупустынь можно встретить песчаные барханы и удивительные соляные горы, пройти по дну бывшего моря и увидеть остатки древних головоногих моллюсков, зачерпнуть воду из минеральной реки.

На расстоянии 3 км от санатория «Эльтон» имеется минеральный источник, вода которого по химическому составу аналогична широко известным «Ессентуки-17» и «Смирновской» (Кавказские Минеральные воды) и редкого хлоридно-натриево-магниевого типа.

На территории природного парка располагаются три крупных соляных купола – гора Улаган, Преснолиманская возвышенность и Южно-Эльтонское поднятие. Компенсационная мульда между ними как раз занята соленым озером Эльтон. Котловина озера имеет три террасы, которые расчленены многочисленными оврагами и балками. У озера сложная береговая линия – дельты рек сменяются широкими заливами. На севере и западе берега, как правило, обрывистые, а южный и восточный берега более пологие.

Рис. 21.   Золотистый цвет рапы в лучах заходящего солнца

Другие соленые озера Прикаспийской низменности в пределах Волгоградской области не столь оригинальны, они расположены в неглубоких котловинах, сливающихся с полупустыней, представляя собой по существу соленые грязи.

Соленое озеро Боткуль расположено на границе Волгоградской области с Казахстаном. Общая площадь составляет 33 км2, 16 км2 из которых приходится на нашу область. Озеро Боткуль относится к группе соленых озер Заволжья, в число которых входит и такое озеро, как Горько-соленое (Булухта).

Горько-соленое (Булухта) озеро, площадь которого составляет 38 км2, как и озеро Боткуль, расположено в неглубокой котловине и представлено соленой грязью. Размеры озера Горько-соленого до 20 км, оно вытянулось с севера на юг. Поверхность озера находится на отметках +2 м.

На правом берегу Волги южнее Волгограда протянулась неглубокая Сарпинская ложбина – реликт Волжского рукава. Долгое время она была заполнена пресными (а это полупустыня) неглубокими водоемами Сарпинских озер. Наиболее значительными из них являются:  Большая Сарпа, Цаца.  Их длина 18,7 и 13 км, а ширина 3,1 и 2 км соответственно. К началу 80-х гг. озера сильно пересохли. Затем были превращены в систему водоемов, связанную с прудами-испарителями, и их воды теперь далеко не пресные.

С точки зрения профессора МГУ М.В. Карандеевой, Сарпинская ложбина питалась ранее волжскими водами и являлась одним из рукавов Волги. В дальнейшем, когда Волга углубила свое русло, Сарпинская ложбина потеряла свой основной источник питания. Ложбина расчленилась на ряд изолированных понижений, питание которых стало осуществляться за счет атмосферных осадков, таяния снега. Так, появилась цепочка Сарпинских озер (рис.22).

Рис. 22.  Сарпинские озера

По данным В.М. Котлякова (2003) наиболее крупные (с севера на юго-восток) Сарпинские озера: Сарпа Северное, Барманцак. Площадь озер изменчива, как и уровень воды. Весной они соединяются протоками, причем северные озера имеют сток к Волге, а южные – к Каспию и между собой не соединяются. Весной минерализация воды в них не превышает 0,5-0,7 г/л. Летом она возрастает до 3-10 г/л. Все Сарпинские озера имеют болотистые берега, покрытые солончаками и солянками; у пресных озер берега поросли камышом и чаканом.

Озеро Цаца – один из водных памятников природы Волгоградской области, единственное крупное пресноводное озеро из группы Сарпинских озер. Расположено у подножия Ергеней. Общая площадь озера – 8 км2, длина 6,6 км, ширина около 2 км. В озеро впадают речки Тингута и Ласта, которые в половодье сильно переполняют водой озеро. Что касается названия «Цаца», то можно сделать следующие предположения. Старожилы рассказывают легенду: Цаца было имя любимой дочери калмыка-кочевника, который облюбовал место у озера для пастбища, место ему понравилось, и он назвал озеро именем своей дочери. Было это 300 лет тому назад. А может быть, название «Цаца» образовалось от тюркского «сас» (болото) или «сасы» (со значением «вонючий, гнилой») в результате адаптации, как «царица» из «сары-су».

Озеро Цаца значительно меньше Сарпы, но по глубине – до 6 м – превосходит его. Питание озера осуществляется за счет атмосферных осадков и таяния снега. Цаца полностью не пересыхает, хотя были случаи, когда воды оставалось совсем немного и лишь в центре озера. Дно и Сарпы и Цацы ровное, илистое. Берега в тростнике и чакане. Их заросли – обиталище водоплавающей птицы. По берегам можно встретить болотных черепах, ужей.

Уникальность озера объясняется тем, что оно является местом произрастания реликтовых растений ледникового периода (сальвинии плавающей и нияды морской). Озеро богато рыбой – линь, карась, окунь, щука.

Среди озер Волгоградской области выделяют гидрологические памятники  природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природно-аквальные комплексы.

Озера Цаплино, Култук, Ларинское, Строкальное на территории Алексеевского района. Мотивы выделения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) следующие: место обитания и размножения диких птиц, а также эстетическая ценность озер.

Озера Крестовый затон, Большое, Скопиное, Бобровое, Чиганашное, Ильмень в Даниловском районе. Мотивы отнесения водоемов к ООПТ таковы: место обитания и размножения диких птиц, ондатры и бобра; зоны покоя диких животных, место воспроизводства рыб и водоплавающих птиц, зоны отдыха населения, а также научная и эстетическая ценность озер.

Озера Дарьга и Мироново в Новоаннинском районе, где мотивами выделения ООПТ стали: место обитания и размножения диких птиц, зоны отдыха населения, живописность и эстетическая ценность озер.

В Светлоярском районе озеро Большой Ильмень – заливной лиман, место обитания рябчика русского, занесенного в Красную книгу.

В Суровикинском районе к водным памятникам природы отнесено Островское круглое озеро как место гнездования водоплавающих птиц и нерестилище рыбы.

Озера Духовское и Летовское на территории Фроловского района были отнесены к ООПТ как особо ценные природные участки рекреационного характера с наличием редких и исчезающих водных растений (белая кувшинка, чилим), место спортивной рыбной ловли и охоты на водоплавающую птицу.

Вода рек и озер – наше богатство. В условиях засушливого климата области исключительно велика ее роль в развитии хозяйства. Необходимо учитывать непосредственное влияние рек и озер на природную среду территорий, на которых они расположены. Водотоки рек и водоемы озер оказывают заметное влияние на местные климатические условия, уменьшая континентальность климата и увеличивая продолжительность весны и осени, способствуя повышению осадков, появлению туманов и т.д. Влияют они и на уровень грунтовых вод, в целом повышая его, на почвенно-растительный покров и животный мир сопредельных территорий, увеличивая разнообразие видового состава, численность, биомассу и т.д. Реки и озера используются для рыбного хозяйства, водного транспорта, водоснабжения, добычи минерального сырья, отдыха и лечения, туризма и спорта. Важно отметить необходимость комплексного и рационального использования водных и других ресурсов рек и озер Волгоградской области с обязательным учетом требований их охраны и защиты. Заблаговременно прогнозировать как естественные, так и антропогенные изменения режима рек и озер.

Литература

1. Большой словарь географических названий / Гл. редактор В.М. Котляков. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003. – 832 с.

2. География и экология Волгоградской области. Учеб. пос. – 3-е изд., перераб. и доп. / Авт. кол.: под общ. ред. В.А. Брылева. – М.:Глобус, 2010. – 152 с.

3. Особо охраняемые природные территории Волгоградской области / В.А. Брылев, Н.О. Рябинина, Е.В. Комиссарова, А.В. Материкин и др. / Под ред. В.А. Брылева. – Волгоград: Альянс, 2006. – 256 с.

4. Природные условия и ресурсы Волгоградской области / Под ред. проф. В.А. Брылева. – Волгоград: Перемена, 1996. – 264 с.

5. Родники  и реки Волгоградской области / В.А. Брылев, Н.А. Самусь, Е.Н. Славгородская; ВОКМ. – Волгоград: Михаил, 2007. – 200 с.

6. Федеральный портал PROTOWN.RU

## Приложения

### Таблица1

# Морфометрические характеристики рек Волгоградской области

(по данным Нижне-Волжского бассейнового управления)

| № п/п | Река | Куда впадает | Длина полная / в пределах области, км | Площадь бассейна в пределах области, км2 | Годовой сток, км3/год | Средний годовой расход, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волжский бассейн |
|  | Волга | Каспийское море | 3530 / 415 | 9054 | 245 | 8150 |
| 1. | Еруслан | Волгоградское водохранилище | 273 / 130 | 5570 | 0,05 | 1,503 |
| 2. | Соленая Куба | Еруслан | 62 / 62 | 1190 | 0,0058 | 0,183 |
| 3. | Отрожина | Соленую Кубу | 25 / 25 | 233 | 0,0011 | 0,034 |
| 4. | Даниловка | Волгоградское водохранилища | 22 / 22 | 50 | - | 0,001 |
| 5. | Щербаковка | Волгоградское водохранилище | 18 / 18 | 50 | - | 0,01-0,03 |
| 6. | Царица | Волгу | 19 / 19 | 92,8 | - | 0,02 |
| 7. | Отрадная | Волгу | 10 / 10 | 36,8 | - | - |
| 8. | Мокрая Мечетка | Волгу | 21 / 21 | 182,4 | - | 0,15 |
| 9. | Ельшанка | Волгу | 5 / 5 | 20,4 | - | - |
| 10. | Сухая Мечетка | Волгу | 18 / 18 | 63,2 | - | - |
| 11. | Торгун | Волгоградское водохранилище | 145 / 125 | 3550 | 0,012 | 0,372 |
| 12. | Бульбина | Торгун | 11 / 11 | 216 | 0,0007 | 0,023 |
| 13. | Водянка | Торгун | 30 / 30 | 540 | 0,0019 | 0,059 |
| 14. | Старая Балка | Торгун | 12 / 12 | 114 | 0,0004 | 0,013 |
| 15. | Солянка | Торгун | 19 / 19 | 234 | 0,0009 | 0,03 |
| 16. | Мокрая Галка | Волгоградское водохранилище | 10 / 10 | 70,8 | 0,0001 | 0,003 |
| 17. | Куба | Волгоградское водохранилище | 37 / 37 | 682 | 0,003 | 0,105 |
| 18. | Яма | Кубу | 19 / 19 | 328 | 0,0016 | 0,051 |
| 19. | Солянка | Волгоградское водохранилище | 15 / 15 | 505 | 0,002 | 0,078 |
| 20. | Базарная Солянка | Солянку | 15 / 15 | 40,6 | 0,0002 | 0,006 |
| 21. | Рыбная Солянка | Солянку | 11 / 11 | 170 | 0,0008 | 0,025 |
| 22. | Сухая Таловка | Волгоградское водохранилище | 12 / 12 | 92,3 | 0,0004 | 0,024 |
| 23. | Липов Овраг | Волгоградское водохранилище | 11 / 11 | 86,6 | 0,0001 | 0,004 |
| 24. | Попов Овраг | Волгоградское водохранилище | 14 / 14 | 74,8 | 0,0001 | 0,003 |
| 25. | Камышинка | Волгоградское водохранилище | 10 / 10 | 102 | 0,0002 | 0,006 |
| 26. | Балыклейка | Волгоградское водохранилище | 52 / 52 | 408 | 0,001 | 0,034 |
| 27. | Голая | Волгоградское водохранилище | 24 / 24 | 240 | 0,001 | 0,016 |
| 28. | Холостая | Голую | 14 / 14 | 122 | 0,0002 | 0,007 |
| 29. | Оленья | Волгоградское водохранилище | 14 / 14 | 110 | 0,0001 | 0,004 |
| 25. | Пичуга | Волгоградское водохранилище | 10 / 10 | 79 | 0,0001 | 0,003 |
| 26. | Б. Пичуга | Пичугу | 10 / 10 | - | - | - |
| Донской бассейн |
|  | Дон | Азовское море | 1870 / 537 | 12171 | 27,5 | 850 |
| 1. | Тишанка | Дон | 68 / 68 | 808 | 0,0069 | 0,22 |
| 2. | Лозная | Тишанку | 27 / 27 | 230 | 0,0007 | 0,021 |
| 3. | Цимла | Дон | 186 / 168 | 1650 | 0,011 | 0,35 |
| 4. | Россошка | Цимлу | 19 / 19 | 452 | 0,0007 | 0,021 |
| 5. | Белая Немуха | Дон | 18 / 18 | 184 | 0,001 | 0,022 |
| 6. | Родниковый | Дон | 11 / 11 | 145 | 0,001 | 0,017 |
| 7. | Сухая Перекопка | Дон | 26 / 26 | 480 | 0,002 | 0,074 |
| 8. | Мокрая Перекопка | Сухую Перекопку | 17 / 17 | 151 | 0,0005 | 0,017 |
| 9. | Мокрый Лог | Сухую Перекопку | 18 / 18 | 158 | 0,0006 | 0,018 |
| 10. | Туполес | Дон | 15 / 15 | 78,2 | 0,0002 | 0,007 |
| 11. | Песчаная | Дон | 18 / 18 | 111 | 0,0002 | 0,007 |
| 12. | Паньшинка (Сакарка) | Дон | 72 / 72 | 1000 | 0,004 | 0,13 |
| 13. | Грачи | Паньшинку | 25 / 25 | 270 | 0,0004 | 0,014 |
| 14. | Таловая | Паньшинку | 15 / 15 | 211 | 0,0003 | 0,01 |
| 15. | Голубая | Дон | 27 / 27 | 720 | 0,0033 | 0,107 |
| 16. | Иловля | Дон | 369 / 350 | 9250 | 0,118 | 3,7 |
| 17. | Семеновка | Иловлю | 22 / 22 | 220 | 0,0009 | 0,031 |
| 18. | Березовая | Иловлю | 16 / 16 | 92,4 | 0,0011 | 0,035 |
| 19. | Мокрая Ольховка | Иловлю | 62 / 62 | 694 | 0,004 | 0,131 |
| 20. | Сухая Ольховка | Мокрую Ольховку | 39 / 39 | 219 | 0,001 | 0,131 |
| 21. | Большая Казанка | Иловлю | 48 / 48 | 703 | 0,004 | 0,133 |
| 22. | Малая Казанка | Большую Казанку | 53 / 53 | 351 | 0,006 | 0,193 |
| 23. | Ольховка | Иловлю | 71 / 71 | 934 | 0,006 | 0,185 |
| 24. | Чертолейка | Ольховку | 30 / 30 | 312 | 0,0014 | 0,045 |
| 25. | Тишанка | Иловлю | 23 / 23 | 263 | 0,001 | 0,033 |
| 26. | Зензеватка | Иловлю | 12 / 12 | 326 | 0,0012 | 0,038 |
| 27. | Бердия | Иловлю | 74 / 74 | 1280 | 0,006 | 0,177 |
| 28. | Бердейка | Бердию | 30 / 30 | 214 | 0,0006 | 0,019 |
| 29. | Ширяй | Иловлю | 42 / 42 | 602 | 0,0029 | 0,091 |
| 30. | Грязнуха | Иловлю | 24 / 24 | 228 | 0,0009 | 0,03 |
| 31. | Грязнушка | Иловлю | 16 / 16 | 117 | 0,0013 | 0,04 |
| 32. | Гуселка | Иловлю | 23 / 23 | 147 | 0,0006 | 0,018 |
| 33. | Мышкова | Цимлянское водохранилище | 129 / 129 | 1400 | 0,02 | 0,48 |
| 34. | Свинная | Мышкову | 10 / 10 | 53,1 | 0,0001 | 0,002 |
| 35. | Тимохина | Мышкову | 13 / 13 | 95,2 | 0,0002 | 0,005 |
| 36. | Сибиречная | Цимлянское водохранилище | 13 / 13 | 153 | 0,00015 | 0,003 |
| 37. | Аксенец | Цимлянское водохранилище | 62 / 62 | 558 | 0,0017 | 0,057 |
| 38. | Ерик – Мышковский Ерик | Цимлянское водохранилище | 32 / 32 | 434 | 0,0013 | 0,041 |
| 39. | Донская Царица | Цимлянское водохранилище | 111 / 111 | 992 | 0,004 | 0,12 |
| 40. | Озерная | Донскую Царицу | 15 / 15 | 74,6 | 0,0001 | 0,004 |
| 41. | Лиска | Цимлянское водохранилище | 106 / 106 | 1560 | 0,008 | 0,264 |
| 42. | Быстрый Ерик | Лиску | 37 / 37 | 285 | 0,0009 | 0,03 |
| 43. | Липовый Лог | Лиску | 12 / 12 | 60,4 | 0,0001 | 0,004 |
| 44. | Березовый Лог | Лиску | 17 / 17 | 79 | 0,0002 | 0,006 |
| 45. | Назарова | Лиску | 13 / 13 | 103 | 0,0002 | 0,007 |
| 46. | Ростош | Лиску | 25 / 25 | 239 | 0,0008 | 0,026 |
| 47. | Лог Голый | Лиску | 13 / 13 | 58,6 | 0,0001 | 0,004 |
| 48. | Солон | Цимлянское водохранилище | 36 / 36 | 385 | 0,0009 | 0,03 |
| 49. | Аксай Курмоярский | Цимлянское водохранилище | 146 / 102 | 1840 | 0,003 | 0,106 |
| 50. | Нагольная | Аксай Курмоярский | 10 / 10 | 501 | 0,0006 | 0,02 |
| 51. | Караичева | Аксай Курмоярский | 13 / 13 | 194 | 0,0002 | 0,005 |
| 52. | Карповка | Цимлянское водохранилище | 36 / 36 | 814 | 0,003 | 0,107 |
| 53. | Россошка | Карповку | 52 / 52 | 511 | 0,0018 | 0,058 |
| 54. | Червленая | Карповки | 19 / 19 | - | - | - |
| 55. | Чир | Цимлянское водохранилище | 361 / 54 | 9580 | 0,072 | 2,226 |
| 56. | Цуцкан | Чир | 87 / 80 | 1000 | 0,007 | 0,219 |
| 57. | Лог Болотный | Цуцкан | 11 / 11 | 80,4 | 0,0002 | 0,008 |
| 58. | Клиновая | Цуцкан | 12 / 12 | 46,2 | 0,0001 | 0,004 |
| 59. | Гусынка | Цуцкан | 12 / 12 | 75,5 | 0,0002 | 0,007 |
| 60. | Добрая | Чир | 51 / 51 | 738 | 0,003 | 0,106 |
| 61. | Левая Добрая | Добрую | 39 / 39 | 451 | 0,0002 | 0,059 |
| 62. | Куртлак | Чир | 150 / 108 | 2760 | 0,014 | 0,446 |
| 63. | Царица | Куртлак | 47 / 47 | 460 | 0,003 | 0,084 |
| 64. | Крепкая | Куртлак | 79 / 79 | 545 | 0,0026 | 0,083 |
| 65. | Соломаковская | Куртлак | 14 / 14 | 152 | 0,0005 | 0,017 |
| 66. | Голая | Куртлак | 21 / 21 | 117 | 0,0004 | 0,013 |
| 67. | Осиновая | Куртлак | 15 / 15 | 111 | 0,0004 | 0,012 |
| 68. | Донщинка | Куртлак | 33 / 33 | 161 | 0,0006 | 0,018 |
| 69. | Гусынка | Куртлак | 18 / 18 | 109 | 0,0003 | 0,011 |
| 70. | Таловая | Чир | 10 / 10 | 64,3 | 0,0001 | 0,004 |
| 71. | Осиновая | Чир | 16 / 16 | 147 | 0,0004 | 0,014 |
| 72. | Калиновская | Чир | 12 / 12 | 54,9 | 0,0001 | 0,003 |
| 73. | Аксай Есауловский | Цимлянское водохранилище | 222 / 222 | 2650 | 0,011 | 0,35 |
| 74. | Россош | Аксай Есауловский | 26 / 26 | 429 | 0,0006 | 0,02 |
| 75. | Безымянная у ст. Распопинская | Дон | 11 / 11 | - | - | - |
| 76. | Безымянная у ст. Озерки | Дон | 15 / 15 | - | - | - |
| 77. | Хопер | Дон | 979 / 310 | 61100 | 1,18 | 37,4 |
| 78. | Косарка | Хопер | 62 / 62 | 761 | 0,011 | 0,343 |
| 79. | б. Косарка | Косарку | 26 / 26 | 219 | 0,002 | 0,064 |
| 80. | Ольшанка | Хопер | 24 / 24 | 229 | 0,0002 | 0,0076 |
| 81. | Тишанка | Хопер | 71 / 71 | 681 | 0,0052 | 0,167 |
| 82. | Сухая Тишанка | Тишанку | 11 / 11 | 94,4 | 0,0008 | 0,025 |
| 83. | Акишевка | Хопер | 49 / 49 | 761 | 0,0067 | 0,212 |
| 84. | Бузулук | Хопер | 314 / 314 | 9510 | 0,13 | 4,12 |
| 85. | Водяная | Бузулук | 13 / 13 | 72,5 | 0,0003 | 0,011 |
| 86. | Титова | Бузулук | 14 / 14 | 122 | 0,0006 | 0,02 |
| 87. | Мачеха | Бузулук | 44 / 44 | 428 | 0,0032 | 0,103 |
| 88. | Свинуха | Мачеху | 13 / 13 | 83,5 | 0,0004 | 0,013 |
| 89. | Одарюшка | Мачеху | 14 / 14 | 91,2 | 0,0005 | 0,016 |
| 90. | Солонка | Бузулук | 31 / 31 | 146 | 0,0012 | 0,037 |
| 91. | Большая Завязка | Бузулук | 52 / 52 | 424 | 0,0035 | 0,11 |
| 92. | Малая Завязка | Большую Завязку | 24 / 24 | 123 | 0,0006 | 0,021 |
| 93. | Черная | Бузулук | 86 / 86 | 718 | 0,0045 | 0,142 |
| 94. | Гришина | Бузулук | 59 / 59 | 378 | 0,003 | 0,094 |
| 95. | Кардаил | Бузулук | 128 / 128 | 1920 | 0,0445 | 1,411 |
| 96. | Каравочка | Кардаил | 20 / 20 | 120 | 0,0009 | 0,029 |
| 97. | Сухая Каравочка | Каравочку | 11 / 11 | 25,9 | 0,0002 | 0,005 |
| 98. | Кулава | Кардаил | 39 / 39 | 380 | 0,0038 | 0,121 |
| 99. | Гайворонка | Кардаил | 15 / 15 | - | - | - |
| 100. | Кирхина | Кардаил | 44 / 44 | 337 | 0,0025 | 0,081 |
| 101. | Карман | Бузулук | 75 / 75 | 756 | 0,0053 | 0,17 |
| 102. | Черная | Бузулук | 12 / 12 | 723 | 0,0067 | 0,212 |
| 103. | Паника | Бузулук | 74 / 74 | 620 | 0,0054 | 0,17 |
| 104. | Балка – х. Гордеевский | Бузулук | 18 / 18 | 77,6 | 0,0005 | 0,017 |
| 105. | Тонкая | Хопер | 21 / 21 | 285 | 0,003 | 0,094 |
| 106. | Каменка | Хопер | 15 / 15 | 186 | 0,0017 | 0,055 |
| 107. | Шемякина | Хопер | 20 / 20 | 269 | 0,0024 | 0,077 |
| 108. | Акчерня | Хопер | 24 / 24 | 273 | 0,0025 | 0,078 |
| 109. | Большеголовская | Акчерню | 14 / 14 | 61,2 | 0,0036 | 0,114 |
| 110. | Романовская | Хопер | 16 / 16 | - | - | - |
| 111. | Серебрянка | Хопер | 20 / 20 | 228 | 0,0019 | 0,06 |
| 112. | Растеряевка | Хопер | 33 / 33 | 290 | 0,0015 | 0,048 |
| 113. | Едовля | Хопер | 28 / 28 | 805 | 0,0065 | 0,206 |
| 114. | Кумылга | Хопер | 119 / 119 | 1730 | 0,138 | 0,439 |
| 115. | Чаплыжная | Кумылгу | 20 / 20 | 234 | 0,0013 | 0,04 |
| 116. | Медведицкая | Кумылгу | 13 / 13 | 39,2 | 0,0001 | 0,004 |
| 117. | Суходол | Кумылгу | 33 / 33 | 278 | 0,0015 | 0,048 |
| 118. | Рогожинская | Кумылгу | 12 / 12 | 54,9 | 0,0002 | 0,007 |
| 119. | рук. Старица | Хопер | 31 / 31 | - | - | - |
| 120. | Медведица | Дон | 745 / 400 | 34700 | 0,78 | 24,7 |
| 121. | Терса | Медведицу | 249 /135 | 8810 | 0,116 | 3,69 |
| 122. | Медвежий приток | Терсу | 10 / 10 | 84,8 | 0,0007 | 0,022 |
| 123. | Елань | Терсу | 218 / 37 | 2120 | 0,033 | 1,03 |
| 124. | Краишевка | Терсу | 59 / 59 | 520 | 0,005 | 0,162 |
| 125. | Березовая | Терсу | 50 / 32 | 486 | 0,006 | 0,186 |
| 126. | Вязовка | Терсу | 63 / 63 | 551 | 0,007 | 0,207 |
| 127. | Егоровка | Вязовку | 13 / 13 | 129 | 0,0011 | 0,035 |
| 128. | Щелкан | Терсу | 122 / 83 | 1410 | 0,003 | 0,091 |
| 129. | Журавка | Щелкан | 10 / 10 | 84,8 | 0,0007 | 0,022 |
| 130. | Кленовый приток | Щелкан | 13 / 13 | 185 | 0,0018 | 0,056 |
| 131. | Карагучев приток | Терсу | 12 / 12 | 36,2 | 0,0007 | 0,021 |
| 132. | Крутенький пр. | Терсу | 11 / 11 | - | - | - |
| 133. | Бурлук | Медведицу | 72 / 72 | 998 | 0,01 | 0,303 |
| 134. | Малый Бурлук | Бурлук | 11 / 11 | 245 | 0,0013 | 0,041 |
| 135. | Суходольная | Малый Бурлук | 15 / 15 | 96,1 | 0,0004 | 0,014 |
| 136. | Ольхи | Малый Бурлук | 15 / 15 | 108 | 0,0005 | 0,015 |
| 137. | Голиков | Бурлук | 11 / 11 | 94,9 | 0,0005 | 0,015 |
| 138. | Отнога - Тарасовка | Бурлук | 11 / 11 | 138 | 0,0007 | 0,023 |
| 139. | Солодовка | Бурлук | 18 / 18 | 126 | 0,0006 | 0,02 |
| 140. | Черная | Медведицу | 41 / 41 | 336 | 0,0022 | 0,07 |
| 141. | Лосенный | Черную | 12 / 12 | 88,6 | 0,0004 | 0,014 |
| 142. | Березовая | Медведицу | 59 / 59 | 1030 | 0,008 | 0,255 |
| 143. | Безымянная | Березовую | 46 / 46 | 488 | 0,0014 | 0,045 |
| 144. | Лычак | Медведицу | 53 / 53 | 691 | 0,005 | 0,146 |
| 145. | Тишанка | Медведицу | 59 / 59 | 818 | 0,006 | 0,205 |
| 146. | Чаплыжная | Тишанку | 11 / 11 | 146 | 0,0007 | 0,022 |
| 147. | Арчеда | Медведицу | 167 / 167 | 2050 | 0,032 | 1,02 |
| 148. | Дубовая | Арчеду | 11 / 11 | 148 | 0,0006 | 0,019 |
| 149. | Княжная | Медведицу | 23 / 23 | 206 | 0,001 | 0,031 |
| 150. | Карамыш | Медведицу | 147 / 38 | 3380 | 0,0508 | 1,61 |
| 151. | Макаровка | Карамыш | 11 / 11 | 67 | 0,0028 | 0,09 |
| 152. | Сплавнуха | Карамыш | 27 / 27 | 240 | 0,0019 | 0,06 |
| 153. | Большая Копенка | Медведицу | 27 / 12 | 204 | 0,0025 | 0,08 |
| 154. | Песковатка | Медведицу | 14 / 14 | 104 | 0,0011 | 0,036 |
| 155. | Перевозинка | Медведицу | 28 / 28 | 239 | 0,0021 | 0,066 |
| 156. | Ломовка | Медведицу | 17 / 17 | 166 | 0,0012 | 0,038 |
| 157. | Добринка | Медведицу | 36 / 36 | 166 | 0,0012 | 0,038 |
| 158. | Тетеревятка | Добринку | 18 / 18 | 146 | 0,0007 | 0,024 |
| 159. | б. Тишанка | Медведицу | 15 / 15 | 88,9 | 0,0004 | 0,013 |
| 160. | Ломовка | Медведицу | 15 / 15 | 141 | 0,0007 | 0,021 |
| 161. | Дубянка - Лубянка | Медведицу | 17 / 17 | 89,9 | 0,0004 | 0,013 |
| 162. | Большая Рысь | Медведицу | 15 / 15 | 124 | 0,0006 | 0,019 |
| 163. | Кобылинка | Медведицу | 18 / 18 | 162 | 0,0007 | 0,024 |
| 164. | Безымянка | Медведицу | 25 / 25 | 247 | 0,0012 | 0,037 |
| 165. | овр. Плюшкин | Медведицу | 12 / 12 | - | - | - |

#### Таблица 2

# Водохранилища и озера Волгоградской области

| Наименование | Площадь, км2 | Глубина макс., м | Объем, км3 | Свойства воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волгоградское | 3115 | 40 | 32 | Пресная |
| Цимлянское | 2700 | 35 | 24 | Слабая минерализация |
| Варваровское | 16 | - | - | Пресная |
| Береславское | 14 | - | - | Пресная |
| Карповское | 42 | - | - | Пресная |
| Эльтон | 160-180 | 0,3-1 | - | Соленая – 300 г/л |
| Булухта | 38 | 1-1,5 | - | Соленая |
| Боткуль | 33 | 1-1,5 | - | Соленая |
| Сарпа | 14 | 1-2 | - | Отстойник |
| Цаца | 7,5 | 2 | - | Пресная |
| Барманцак | 12 | 1-2 | - | Соленая |

Летний день на озере Эльтон

Закат на озере Эльтон