## Slide 1: Реализация системы обратной связи для миоэлектрических протезов верхней конечности
Докладчик: С. С. Крупенин, email: semyon.krupenin@bk.ru
Я. А. Туровский, д-р техн. наук, канд. мед. наук, доц., зав лаб ФКН ВГУ, и в.н.с. ИПУ РАН имени В. А. Трапезникова, email: Yaroslav_turovsk@mail.ru
Институт проблем управления, Воронежский государственный университет
2025

## Slide 2: Актуальность
По данным статистики, ежегодно в мире проводится более 1 млн ампутаций, из них более 70 тыс. в России.
Потеря конечности снижает качество жизни.
Протез как средство автономии.
Без обратной связи существенно снижается функциональность.

## Slide 3: Количество выданных технических средств реабилитации

## Slide 4: Классификация протезов по управлению
Пассивные (косметические)
Механические

## Slide 5: Классификация протезов по управлению
Специальные протезы для конкретных видов деятельности
Миоэлектрические
(биоэлектрические, бионические, протезы с внешним источником энергии)

## Slide 6: Проблема отсутствия сенсорной обратной связи
Большинство современных протезов могут восстановить только моторные функции.
Зависимость от зрения.
Нет тактильной/температурной информации.
Снижение точности и автономности.

## Slide 7: Сенсорная система человека

## Slide 8: Рецепторные аппараты кожи
Тельца Мейснера (прикосновение, давление)
Тельца Пачини (давление, вибрации)
Диски Меркеля (давление)
Тельца Руффини (растяжение, тепло)
Свободные нервные окончания (боль)

## Slide 9: Цель исследования
Целью исследования является разработка и апробация систем обратной связи в аспекте программно-аппаратного обеспечения, необходимого для синтеза информационной системы обратной связи применительно к миоэлектрическому протезу, а также оценка всех видов чувствительности.

## Slide 10: Пространственные пороги тактильных рецепторов предплечья (мм) (выборка из 100 человек)

## Slide 11: Различия тактильной чувствительности на предплечье здорового человека

## Slide 12: Реализация неинвазивной обратной связи
Вид поступающего сигнала | Вид сигнала, воздействующего на человека
Проприоцептивный | Тактильный
Тактильный | Тактильный
Температурный | Температурный

## Slide 13: Инвазивные интерфейсы
Хирургический риск
Биологическая несовместимость
Сложность проведения процедуры
Высокая стоимость

## Slide 14: Подходы к реализации неинвазивной сенсорной обратной связи. Тактильнo-тактильная, проприоцептивно-тактильная обратная связь
Вибромотор
Пьезоэлемент
Сервомотор
Электромагнит
Электротактильная стимуляция
Актуатор касания на основе ферромагнитной жидкости

## Slide 15: Подходы к реализации сенсорной обратной связи. Тактильно-тактильная обратная связь.
Ионные полимер-металлические композиты
Электроосмос
Сплавы с эффектом памяти

## Slide 16: Феромагнитный актуатор
вид сбоку
вид сверху
гибкая оболочка
ферромагнитная жидкость
электромагнит

## Slide 17: Сравнение характеристик ферромагнитного актуатора и сервопривода
 | Ферромагнитный актуатор | Сервопривод
Напряжение, В | 12 | 5
Минимальная потребляемая мощность, Вт | 0,05 | 0,05
Потребляемая мощность сохранения состояния, Вт | 0,05 – 1,2 | 0,05
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1,2 | 2
Максимальное отклонение, мм | 3 | 6
Вес, г | 50 | 9
Вес 10 актуаторов, г | 500 | 90

## Slide 18: Информационная система обратной связи в миоэлектрических протезах верхних конечностей
Разработка протеза кисти с вибро-тактильной и температурной обратной связью (Лаборатория медицинской кибернетики ФКН ВГУ, 2015 г).
По результатам исследования, были разработаны подходы к расположению и количеству тактильных датчиков на кисти.
Информационная система обратной связи в миоэлектрических протезах верхних конечностей. Туровский Я.А., Фисенко К.И., Вестник новых медицинских технологий, 2018.
Локализация сигналов в системе тактильной обратной связи для миоэлектрических протезов верхних конечностей. Туровский Я.А., Фисенко К.И., Мамаев А.В. Журнал медико-биологических исследований. 2019.

## Slide 19: Визуализация усредненных результатов испытаний по точности распознавания
а – схема установки датчиков на лабораторной установке миоэлектрического протеза; б – схема установки стимуляторов на манжете

## Slide 20: Результаты кластерного анализа, проведенного по данным выполненных испытаний
Различными маркерами (сплошная, пунктирная и штрих-пунктирная линии) ограничены группы датчиков, которые субъективно воспринимаются пользователем как генерирующие похожие сигналы

## Slide 21: Демонстрация работы проприоцептивного канала обратной связи с манипулятором
Лаборатория медицинской кибернетики, ВГУ.
Туровский Я.А., Глущенко А.С., Рыбалкин Е.А., Пикалов В.В. Оценка освоения "проприоцептивно"-тактильного канала обратной связи протеза верхних конечностей // Сенсорные системы. 2017

## Slide 22: Исследования по разработке обратной связи для бионических протезов рук в мире
Разработка компании Psyonic (США), заявляется как первая в мире бионическая рука c вибро-тактильной обратной связью (разработка с 2015г., первая реализация – 2020 г.).
Российская компания Моторика совместно с учеными из Сколтеха и Медицинским центром ДВФУ с 2021 года проводят исследования по технологиям «оживления» протезов и купированию фантомных болей.
Notes: https://www.psyonic.io/

## Slide 23: Макет миоэлектрического протеза

## Slide 24: Реализация обратной связи по типу взаимодействия
Датчик | Актуатор
Проприоцептивный (датчик изгиба) | Тактильный (сервомотор)
Тактильный (датчик касания) | Тактильный (сервомотор)
Температурный (датчик температуры) | Температурный (элемент Пельтье)

## Slide 25: Схема работы системы обратной связи

## Slide 26: Схема программно-аппаратного комплекса системы обратной связи миоэлектрического протеза
ДТ - датчик температуры; ДК - датчик касания; ДУ - датчик угла; ПС - преобразователь сопротивления; АИ - аналоговый интерфейс; С - сумматор; ЦИ - цифровой интерфейс; ДП - драйвер питания; ДЕШ - дешифратор, задающий адрес; ШИМ - контроллер широтно-импульсной модуляции; ЦМ - цифровой мультиплексор; ЭП - элемент Пельтье; Пр - электромеханический привод; ПД - привод давления

## Slide 27: Система датчиков
Гибкий переменный резистор
Тензорезистор
Терморезистор
Обозначения:

## Slide 28: Датчики касания
Датчик касания в протезе
Тензодатчик
Имитация подушечки пальца

## Slide 29: Система датчиков изгиба
Датчик изгиба в протезе
3D модель пальца

## Slide 30: Система актуаторов
Термоактуатор
Сервомотор
Notes: Рисунок продублировать на предплечье - ?

## Slide 31: Термоактуаторы
Элемент Пельтье
Драйвер постоянного тока

## Slide 32: Актуаторы касания
Сервомоторы
Модуль расширения ШИМ

## Slide 33: Актуаторы касания
Сервомоторы на манжете

## Slide 34: Выбор микроконтроллера
Название | Arduino | STM32
Тактовая частота | 16 МГц | 168 МГц
Разрядность процессора | 8 bit | 32 bit
Разрядность АЦП | 10 bit | 12 bit
Поддержка DMA | Отсутствует | Имеется
Сравнение времени работы опроса датчиков

## Slide 35: Взаимодействие с виртуальной средой
Интерфейс для обрабатывания сигналов управления виртуальной рукой

## Slide 36: Взаимодействие с виртуальной средой
Интерфейс управления виртуальной рукой

## Slide 37: Сведения о числе располагаемых актуатор в зависимости от степени ампутации
Формула выражает допустимое число датчиков, которые можно
разместить на поверхности без взаимных пересечений
Notes: Добавить рисунков

## Slide 38: Сведения о числе располагаемых датчиков в зависимости от вида ампутации
Уровень ампутации | Число термодатчиков | Число проприоцептивных датчиков | Число датчиков касания
Кисти | 8 | 5 | 38
Половины предплечья | 6 | 5 | 28
Предплечья | 3 | 5 | 17
Уровень ампутации | Длина 1 | Радиус 1 | Длина 2 | Радиус 2
Кисть | 20 см | 2,5 см | 17,2 см | 3,1 см
Половина предплечья | 12 см | 3 см | 11 см | 3,5 см
Предплечье | 4,5 см | 3,7 см | 5 см | 4,6 см

## Slide 39: Реализация системы обратной связи для миоэлектрических протезов верхней конечности
Докладчик: С. С. Крупенин, email: semyon.krupenin@bk.ru
Я. А. Туровский, д-р техн. наук, канд. мед. наук, доц., зав лаб ФКН ВГУ, и в.н.с. ИПУ РАН имени В. А. Трапезникова, email: Yaroslav_turovsk@mail.ru
Институт проблем управления, Воронежский государственный университет
2025